## Slide 1
2일차 1교시 · KPI 분석 기초와 공정별 분석
설비종합효율(OEE)
가동률 × 성능 × 양품률 — 세 개의 체
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 2
이 시간의 목표
50분 뒤에는
①
OEE 세 요소가 각각 무엇을 재는지 설명한다
②
6대 손실이 세 요소 중 어디를 깎는지 연결한다
③
생산일지 한 행으로 OEE 를 손계산하고 검산한다
공정 전체의 OEE 는 3교시에 AI 와 Excel 로 직접 산출합니다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 1교시 · 이론
02

## Slide 3
1. 세 개의 체
계획 시간이 세 번 걸러진다
계획가동
교대당
480분
운전시간
− 비가동
(가동률)
이론시간
− 느린 속도
(성능)
가치시간
− 불량
(양품률)
OEE = 가치시간 ÷ 계획가동
세 체를 모두 통과하고 남은 비율이 OEE — 그래서 더하지 않고 곱한다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 1교시 · 이론
03

## Slide 4
1. 세 개의 체
세 요소의 계산식
요소
계산식
재는 것
가동률
(계획 − 비가동) ÷ 계획
멈추지 않고 돌았나
성능
이론CT × 생산 ÷ 운전
제 속도를 냈나
양품률
양품 ÷ 생산
좋은 것의 비율
OEE
가동률 × 성능 × 양품률
가치 있는 시간 비율
이론CT 는 초 단위 — 성능 계산에서 60 으로 나눠 분으로 맞춘다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 1교시 · 이론
04

## Slide 5
1. 세 개의 체
검산 한 줄 — 곱하면 약분된다
1
세 요소를 곱하면
운전시간과 생산수량이 위아래로 약분된다
2
남는 것
양품을 이론 속도로 만들었다면 걸렸을 시간 ÷ 계획 시간
3
쓰는 법
세 요소의 곱과 검산 값이 다르면 어딘가 계산이 틀린 것
검산식
이론CT×양품
÷60÷계획
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 1교시 · 이론
05

## Slide 6
2. 6대 손실
손실마다 깎는 요소가 정해져 있다
6대 손실
깎는 요소
이 라인의 예
① 고장
가동률
온도 이상 정지
② 준비·교체
가동률
금형·공구 교체
③ 공회전·순간정지
성능
기록 없음
④ 속도저하
성능
기록 없음
⑤ 불량·재작업
양품률
생산 − 양품
⑥ 초기수율
양품률
구분 기록 없음
공회전·속도저하는 사유로 기록되지 않고 성능 수치로만 드러난다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 1교시 · 이론
06

## Slide 7
3. 한 행 손계산
6행 · 7/1 주간 · SF-01
순서
계산
결과
운전시간
480 − 12
468분
가동률
468 ÷ 480
97.5%
이론시간
6.5 × 4,065 ÷ 60
440.4분
성능
440.4 ÷ 468
94.1%
양품률
3,952 ÷ 4,065
97.2%
OEE
세 요소의 곱
89.2%
검산
6.5 × 3,952 ÷ 60 ÷ 480
89.2%
계획 480 · 비가동 12 · 이론CT 6.5초 · 생산 4,065 · 양품 3,952
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 1교시 · 이론
07

## Slide 8
3. 한 행 손계산
직접 해 보기
01
18행 손계산
7/1 야간 SF-01
검산과 0.1%p 안
02
AI 풀이 대조
숫자 다섯 개만
붙여 넣고 비교
03
흔한 오답
초·분 단위 혼동
성능 분모 착각
회사 실제 데이터라면 숫자 몇 개라도 보안정책부터 확인
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 1교시 · 이론
08

## Slide 9
정리
이 시간에서 꼭 가져갈 것
1
OEE = 가동률 × 성능 × 양품률 — 더하지 않고 곱한다
2
분모는 각각 계획가동 · 운전시간 · 생산수량
3
이론CT(초) × 생산수량 ÷ 60 = 이론시간(분)
4
검산: 이론CT × 양품 ÷ 60 ÷ 계획가동
5
OEE 하나보다 세 요소를 함께 봐야 고칠 곳이 보인다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 1교시 · 이론
09

## Slide 10
2일차 1교시 · 이론 마무리
다음은 공정능력지수(Cp·Cpk)
시간 손실을 보는 OEE 에 이어, 품질 측정값의 퍼짐과 쏠림을 보는 지표를 익힙니다
✓
규격 한계 LSL · USL
✓
평균과 표준편차
✓
Cp 와 Cpk 의 차이
✓
한쪽 규격 계산
준비할 것
03_quality_measure.xlsx