## Slide 1
2일차 4교시 · KPI 분석 기초와 공정별 분석
Cpk 산출과 시각화
히스토그램 · 막대 · 추세 차트
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 2
이 시간의 목표
50분 뒤에는
①
설비별 평균 · 표준편차 · Cpk 를 수식으로 구한다
②
히스토그램에 규격선을, OEE 를 막대 · 꺾은선으로 그린다
③
AI 의 차트 해석 문장에서 사실과 추측을 가린다
숫자는 Excel 로, 문장 초안은 AI 로, 확인은 사람이
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 4교시 · 실습
02

## Slide 3
1. 지표마다 어울리는 차트
무엇을 보고 싶은가
보고 싶은 것
차트
이 시간의 예
측정값의 퍼짐
히스토그램
소결밀도 + LSL
항목끼리 크기
막대
공정별 OEE
시간에 따른 변화
꺾은선
소결로 일자별 OEE
히스토그램은 Excel 2016 부터 — 이전 버전은 COUNTIFS 구간표 + 세로 막대
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 4교시 · 실습
03

## Slide 4
2. 수식
설비별 평균 · 표준편차 · Cpk
칸
수식
개수
COUNTIFS(설비, A3, 값, "<>")
평균
AVERAGEIFS(값, 설비, A3)
표준편차
STDEV.S(IF(설비=A3, 값))
Cp
(USL−LSL)/(6*σ) · 한쪽이면 빈칸
Cpk
MIN(위 여유, 아래 여유)
Excel 2016·2019 의 STDEV.S(IF(…)) 는 Ctrl + Shift + Enter
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 4교시 · 실습
04

## Slide 5
3. 결과 대조
CPK_ANSWER 「전체」와 맞춰 보기
설비 · 특성
σ
Cp
Cpk
판정
SF-01 소결밀도
0.3262
—
1.28
관리 필요
SF-02 소결밀도
0.5373
—
0.65
부적합
SF-01 소결외경
0.0203
1.31
1.31
관리 필요
SF-02 소결외경
0.0261
1.02
1.02
관리 필요
GR-01 연삭외경
0.0119
1.69
1.66
양호
GR-02 연삭외경
0.0113
1.78
1.75
양호
모두 n = 620 · 소결밀도는 한쪽 규격이라 Cp 없음
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 4교시 · 실습
05

## Slide 6
4. 히스토그램
SF-01 · SF-02 소결밀도 분포 비교
1
값 떼어 내기
필터로 설비를 거르고 소결밀도 열만 새 시트에 붙인다
2
히스토그램
삽입 → 통계 차트 삽입 → 히스토그램 · 구간 너비 0.2
3
규격선
도형 선으로 95.0 에 빨간 세로선 + 「LSL 95.0」
4
숫자로 확인
COUNTIF(A:A,"<95") — SF-02 26개 · SF-01 0개
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 4교시 · 실습
06

## Slide 7
5. 막대와 꺾은선
공정별 OEE 막대 · 소결로 일자별 추세
1
막대
공정별 OEE 표 → 묶은 가로 막대형, OEE 낮은 순 정렬
2
추세 피벗
필터 공정=소결 · 행 일자 · 열 설비 · 값 계산 필드 OEE
3
꺾은선
피벗 테이블 분석 → 피벗 차트 → 꺾은선형
계산 필드
이론시간/계획
*양품/생산
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 4교시 · 실습
07

## Slide 8
자주 틀리는 지점
차트와 수식에서 막히는 곳
증상
원인
해결
표준편차가 이상
배열 입력 안 함
Ctrl+Shift+Enter
개수가 620 아님
범위·설비명 오류
범위 2~2481행
분포 모양 비교 불가
구간 너비 다름
둘 다 0.2
피벗 표준편차 다름
전체(p) 선택
「표준 편차」
두 소결로의 선이 어디서 벌어지는지는 메모만 — 시점 확인은 오후에
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 4교시 · 실습
08

## Slide 9
6. AI 해석 문장
사실과 해석을 나눠 표시시킨다
남기는 문장
표의 숫자를 그대로 근거로 든 문장
SF-02 소결밀도 Cpk 0.65
σ 0.5373 > SF-01 0.3262
연삭기 Cpk 1.66 · 1.75
고치는 문장
표에 없는 원인 · 시점을 단정한 문장
작업자 숙련도 부족 탓
장마철 습도 탓이다
→ 「확인 필요」 질문으로
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 4교시 · 실습
09

## Slide 10
확인 포인트
끝내기 전에 확인
1
설비별 n 620 · 평균 · σ 가 정답과 맞다
2
한쪽 규격은 Cp 를 비우고 Cpk 만 구했다
3
두 히스토그램을 같은 구간 너비로 그리고 LSL 을 표시했다
4
막대 · 꺾은선 차트를 만들었다
5
AI 해석 문장의 숫자를 표와 한 줄씩 대조했다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 4교시 · 실습
10

## Slide 11
2일차 4교시 · 실습 마무리
다음은 통합 KPI 분석과 문제 공정 선정
다음 5교시에는 생산·품질 지표가 서로 어떻게 함께 움직이는지 산점도와 상관계수로 읽습니다
✓
지표 간 상관관계
✓
상관 해석의 함정
✓
추세 · 파레토 분석
✓
중점관리공정 선정
가져갈 것
OEE 표 · Cpk 표 · 차트 · 해석 문장