## Slide 1
3일차 1교시 · AI 기반 원인분석 프레임
전통 품질 기법과 생성형 AI
펼치기는 AI, 판정은 데이터와 현장
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 2
이 시간의 목표
50분 뒤에는
①
5Why·특성요인도·4M1E·QC 7도구·FMEA 의 쓰임을 구별한다
②
AI 는 가설을 펼치고, 판정은 데이터와 현장이 한다
③
소결 균열 특성요인도 초안을 AI 로 받아 현장 지식으로 고친다
어제 찾은 「SF-02 가 8/10 무렵부터 나빠졌다」에서 「왜」로 들어갑니다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 1교시 · 이론
02

## Slide 3
1. 도구마다 맡은 질문
원인분석 기법 다섯 가지
기법
답하는 질문
결과물
5Why
왜 일어났나 — 한 줄기를 끝까지
원인 사슬 한 줄
특성요인도
후보가 어디어디 있을 수 있나
원인 후보 지도
4M1E
후보를 나눌 칸은 무엇인가
범주별 후보 목록
QC 7도구
데이터로 무엇을 볼 것인가
표·그래프
FMEA
안 일어난 고장을 미리 막으려면
위험 우선순위
하나로 다 하려 하지 말고, 질문에 맞는 도구를 고른다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 1교시 · 이론
03

## Slide 4
2. 5Why
「왜?」를 거듭 물어 대책이 나오는 깊이까지
기계 정지
과부하로
퓨즈 끊어짐
윤활 부족
베어링에
기름이 모자람
펌프 불량
윤활 펌프가
제대로 안 돎
축 마모
펌프 축이
닳았다
거름망 없음
쇳가루가
들어갔다
약점: 첫 대답이 틀리면 아래가 다 틀린다 — 대답마다 [사실]/[추정] 표시
널리 알려진 예 — 퓨즈를 가는 대신 거름망을 다는 대책이 나온다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 1교시 · 이론
04

## Slide 5
3. 특성요인도 · 4M1E
생선 뼈의 큰 뼈 = 서랍 다섯 칸
칸
뜻
소결에서 떠올릴 것
Man
작업자·교대·작업 준수
장입 방법, 교대 습관
Machine
설비·계측기·보전 상태
히터, 열전대, 보전 이력
Material
원료·로트
원료 로트, 분말 특성
Method
작업표준·공정 조건
온도 프로파일, 유지 시간
Environment
온도·습도 등 주변
계절, 성형실 습도
측정(Measurement)을 한 칸 더 두는 5M1E·6M 도 있다 — 오늘은 측정 칸을 따로 둔다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 1교시 · 이론
05

## Slide 6
4. QC 7도구
데이터를 보는 기본 공구 일곱 가지
체크시트
현장에서 빠르게 세어 기록 — 불량 기록이 그 결과물
파레토도
많은 것부터 차례로 늘어놓아 중요한 소수 찾기 — 2일차
특성요인도
원인 후보를 범주별로 펼치기 — 오늘 1교시
히스토그램
값이 퍼진 모양 보기 — 2일차 Cpk
산점도
두 값이 함께 움직이는지 — 2일차 상관
층별
설비·교대·로트로 나눠 비교 — 오늘 2·4교시
그래프·관리도
시간에 따른 변화와 이상 신호 — 2일차 추세
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 1교시 · 이론
06

## Slide 7
5. FMEA
아직 안 일어난 고장을 미리 막는 예방 도구
01
심각도 S
고장이 나면
얼마나 큰 피해인가
02
발생도 O
얼마나 자주
일어날 수 있나
03
검출도 D
나가기 전에
잡아낼 수 있나
RPN(S×O×D) → AP 조치 우선순위(AIAG·VDA, 2019) — 오늘 찾은 원인은 재발 방지 때 한 줄로
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 1교시 · 이론
07

## Slide 8
6. 생성형 AI 와 연계
펼치기는 AI, 판정은 데이터와 현장
AI — 발산
후보를 빠르고 넓게 펼치는 브레인스토밍 파트너
1분 만에 여섯 칸 초안
사람이 놓친 칸을 채운다
우리 공장 사정은 모른다
데이터·현장 — 수렴
그럴듯한 후보 중 실제 원인을 가려낸다
숫자로 확인 안 되면 가설
최근 변경점은 현장만 안다
AI 목록은 정답이 아닌 후보
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 1교시 · 이론
08

## Slide 9
직접 해 보기
소결 균열로 세 단계
데이터 파일은 올리지 않습니다 — 공정 설명만으로 후보를 펼칩니다
1. AI 초안
6칸 특성요인도
+ 확인 방법
2. 현장 수정
○ 확인 가능
△ 현장 · × 해당 없음
3. 5Why
AI 가 묻고 팀이 답
[추정]에서 멈춤
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 1교시 · 이론
09

## Slide 10
정리
이 시간에서 꼭 가져갈 것
1
넓게 펼치는 특성요인도, 깊게 파는 5Why — 펼친 뒤 판다
2
AI 목록은 후보 목록 — 원인은 데이터로 확인한 뒤
3
「최근에 바뀐 것」을 따로 적는다 — 시작 날짜와 겹치는 변경점
4
측정 칸을 따로 두어야 계측기·센서 문제가 떠오른다
5
회사 실제 공정 조건·설비 사양은 AI 대화창에 적지 않는다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 1교시 · 이론
10

## Slide 11
3일차 1교시 · 이론 마무리
다음은 불량 유형 분석 (2교시)
불량 기록을 설비 × 8/10 전/후 × 불량유형으로 쪼개, 무엇이 가장 늘었는지 찾습니다
✓
기간구분 열 만들기
✓
소결 불량 유형 피벗
✓
일평균으로 바꿔 비교
✓
비고 메모를 AI 로 분류
가져갈 것
특성요인도와 5Why [추정] 확인 목록