## Slide 1
3일차 2교시 · AI 기반 원인분석 프레임
불량 유형 분석
불량 기록을 층별로 쪼개 보기
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 2
이 시간의 목표
50분 뒤에는
①
설비 × 8/10 전/후 × 불량유형으로 쪼개고 일평균으로 비교한다
②
8/10 뒤 가장 많이 늘어난 불량 유형을 숫자로 말한다
③
비고 메모를 AI 로 분류하고 건수를 Excel 로 다시 센다
불량 유형은 원인으로 가는 첫 번째 단서입니다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 2교시 · 실습
02

## Slide 3
실습 흐름
다섯 단계 — 04 불량 기록 + 02 생산일지
04_defect_log.xlsx 의 DEFECT 시트 3,224행에서 시작합니다
1. 기간구분
K열 수식
8/10 기준
2. 유형 피벗
설비 × 8/10
× 불량유형
3. 일평균
÷40일 · ÷22일
증가 배수
4. 교대·로트
02 생산일지
계산 필드
5. 비고 분류
AI 분류
COUNTIFS 검증
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 2교시 · 실습
03

## Slide 4
1·2단계
기간구분 수식과 피벗 배치
K2 수식
=IF(--A2>=DATE(2026,8,10),"8/10후","8/10전")
필터
공정 = 소결
행
불량유형
열
설비 → 기간구분
값
수량 합계
-- 는 글자로 저장된 날짜(2026-07-01)를 날짜 숫자로 바꿔 준다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 2교시 · 실습
04

## Slide 5
2단계 — 피벗 합계
소결 불량 유형별 수량 합계
유형
SF-01 전
SF-01 후
SF-02 전
SF-02 후
균열
2,099
1,093
1,827
3,535
밀도미달
2,187
1,587
2,043
2,917
치수불량
1,661
883
1,505
1,769
변형
1,034
534
938
570
합계
6,981
4,097
6,313
8,791
합계 확인용 — SF-02 8/10후 8,791 · 8/10전 6,313 이 나와야 한다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 2교시 · 실습
05

## Slide 6
자주 틀리는 지점
합계로 비교하면 SF-01 이 좋아진 것처럼 보인다
합계 그대로
8/10 후 22일은 8/10 전 40일의 절반 남짓
SF-01 균열
2,099 → 1,093
착각
절반으로 줄었다?
일평균으로
÷40일 · ÷22일 해야 비교가 된다
SF-01 균열
52.5 → 49.7개
실제
거의 그대로 0.95배
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 2교시 · 실습
06

## Slide 7
3단계 — 일평균
8/10 뒤 가장 많이 늘어난 유형은 균열
유형
SF-02 전
SF-02 후
SF-02 배수
SF-01 배수
균열
45.7
160.7
3.5배
0.95배
밀도미달
51.1
132.6
2.6배
1.3배
치수불량
37.6
80.4
2.1배
0.97배
변형
23.5
25.9
1.1배
0.94배
SF-02 8/10후 불량 8,791개 중 균열 3,535개(40.2%) — 8/10 전 비중 28.9%
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 2교시 · 실습
07

## Slide 8
4단계 — 교대·로트
불량률은 생산일지(02)에서 계산 필드로
층별 기준
SF-01
SF-02
주간 / 야간
2.25 / 2.50%
3.32 / 3.62%
L-0701
2.35%
2.11%
L-0720
2.26%
2.03%
L-0809 (8/9~8/20)
2.72%
6.12%
L-0821 (8/21~)
2.24%
6.61%
계산 필드 불량률 = (생산수량-양품수량)/생산수량 — 결론은 4교시에
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 2교시 · 실습
08

## Slide 9
5단계 — 비고 분류
현장 메모 140행을 주제로 묶기
주제
행 수
설비·유형·기간
열·온도 관련
44
SF-02 균열 · 8/10~
원료 로트 관련
48
두 소결로 밀도미달
성형 습도 관련
48
PR 밀도불균일
합계
140
「느낌」「의심」「작업자 의견」은 추정 — 사실과 나눠 표시한다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 2교시 · 실습
09

## Slide 10
확인 포인트
이 시간이 끝날 때 확인할 것
1
소결 피벗 합계 SF-02 8/10후 8,791 · 8/10전 6,313
2
일평균으로 비교 — SF-02 균열 45.7 → 160.7개(3.5배)
3
SF-01 대조 — 균열 0.95배 · 밀도미달 1.3배
4
로트별 불량률 SF-01 L-0809 2.72% · SF-02 L-0821 6.61%
5
AI 비고 분류 건수를 COUNTIFS 로 다시 세어 합계 140
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 2교시 · 실습
10

## Slide 11
3일차 2교시 · 실습 마무리
다음은 설비 로그 분석 (3교시)
「TC-3 지시값 확인 필요」는 무엇을 뜻할까요 — 알람 로그에서 사건 타임라인을 만듭니다
✓
알람 로그 597행 구조 보기
✓
AI 로 로그 요약
✓
피벗으로 건수 검증
✓
SF-02 사건 타임라인
가져갈 것
유형 층별표 · 교대·로트표 · 비고 분류