## Slide 1
4일차 1교시 · 개선안 도출과 우선순위 평가
공정 최적화
우수 사례 벤치마킹
사례의 수치가 아니라 원리를 가져온다
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 2
이 시간의 목표
50분 뒤에는
①
SPC·예지보전·교정 관리·표준작업의 원리를 설명한다
②
구조 찾기 → 원리 추출 → 현장에 맞게 바꾸기로 카드를 만든다
③
AI 답에서 확인 안 된 기업명·수치를 걸러 낸다
결과물: 벤치마킹 카드 3장 — 2교시 대안 생성의 씨앗
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 4일차 1교시 · 이론
02

## Slide 3
출발점
어제까지 정리한 원인
주원인
SF-02 PM 뒤 TC-3 교정 누락 — 온도편차 6.0 → 16.6°C
부원인
원료 로트 L-0809 — 불량률 소폭 상승
보류
야간 숙련도 — 데이터로 확인되지 않은 추정
별개
성형실 습도 — 밀도불균일과 상관 0.80
이 과목의 질문: 무엇을, 어떤 순서로 고칠 것인가
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 4일차 1교시 · 이론
03

## Slide 4
1. 개선 유형
공정 최적화의 대표 유형 일곱 가지
유형
한 줄 원리
우리 문제와의 연결
SPC
관리도로 이상을 빨리 감지
온도편차 이상을 8/10 직후 포착
예지·상태기반보전
센서 징후로 정비 시점 판단
재가열 알람 증가가 신호
계측기 교정 관리
측정 장비를 기준과 주기 비교
TC-3 교정 누락이 이 구멍
표준작업·체크리스트
빠뜨리기 쉬운 단계를 목록화
PM 재가동 체크리스트
수입검사·로트 추적
원료를 로트별 검사·추적
로트 L-0809 대응
디지털 대시보드
지표를 한 화면에 모은다
설비별 OEE·온도편차
환경 관리
온습도를 관리 범위 안에
성형실 습도(별개 과제)
특정 기업의 성과가 아니라 업계에서 일반적으로 쓰는 방식의 정리
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 4일차 1교시 · 이론
04

## Slide 5
2. SPC
X̄-R 관리도 — 언제부터 달라졌는가
1
관리한계 = 평소 흔들림의 폭
평균에서 표준편차 약 3배 — 규격(합격 범위)과는 다르다
2
X̄ 는 중심, R 은 흔들림
묶음 평균은 위 그래프, 묶음 범위(최대−최소)는 아래 그래프
3
이상 신호
한계 밖 한 점 · 한쪽으로 연속 · 한 방향으로 계속 오름
우리 사례
산포 증가는
R 이 먼저
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 4일차 1교시 · 이론
05

## Slide 6
3. 보전과 교정
정비를 한 것이 아니라 정비 뒤가 문제
예방보전(시간기반)
정해진 주기로 정비 — 8/10 정기 PM
계획이 쉽다
멀쩡해도 뜯는다
뜯은 뒤 실수가 생길 수 있다
상태기반·예지보전
센서 이상 징후로 정비 시점을 정한다
필요할 때만 정비
센서·기준값 관리가 전제
데이터 축적이 필요
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 4일차 1교시 · 이론
06

## Slide 7
3. 보전과 교정
계측기 교정 관리의 세 가지 장치
01
교정 주기
장비별 비교 주기
정비로 뜯었으면 즉시
02
교정 기록
언제·누가·기준기·오차
「기록 미입력」이 구멍
03
이중 측정
기준 열전대를 함께 꽂아
두 값이 벌어지면 의심
MSA — 측정값 흔들림 가운데 측정 장비·측정자 몫을 따지는 분석
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 4일차 1교시 · 이론
07

## Slide 8
4. 벤치마킹
벤치마킹 3단계 — 겉모습이 아니라 원리
① 구조 찾기
업종보다
문제 구조가 닮은 사례
② 원리 추출
왜 효과가 있었나
한 문장으로
③ 현장에 맞게
우리 설비·인력·
양식으로 다시 쓰기
예: 「정비 뒤에는 측정 장비부터 기준과 맞춘다」 → PM 체크리스트에 교정값 입력 칸
맛집 메뉴판을 베끼지 말고, 육수를 오래 끓이는 원리를 우리 냄비로
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 4일차 1교시 · 이론
08

## Slide 9
5. AI 조사 원칙
AI 답에서 남길 것과 지울 것
남긴다
일반화된 원리 · 우리 데이터로 검증 가능
관리도로 산포를 감시
정비 뒤 교정 확인
로트별 수입검사
지운다 · 보류
1차 출처로 확인할 수 없는 것
「OO사 불량 35% 감소」
확인 안 된 표준 번호
우리 설비로 불분명한 기능
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 4일차 1교시 · 이론
09

## Slide 10
직접 해 보기
벤치마킹 카드 — 원리 · 우리 현장 · 필요한 것
카드
원리
우리 현장에서는
교정 관리
정비 뒤 측정 장비부터 맞춘다
PM 직후 TC 전 채널 비교 측정
SPC
평소 흔들림을 넘으면 알린다
온도편차 관리도·한계 초과 알람
체크리스트
빠뜨리기 쉬운 단계를 확인
재가동표에 교정값·서명 칸
AI 에는 설비명·공정 조건 대신 구조 문장만 보낸다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 4일차 1교시 · 이론
10

## Slide 11
정리
이 50분에서 꼭 가져갈 것
1
사례에서 가져올 것은 수치가 아니라 원리다
2
관리도는 「언제부터 달라졌는가」를 알려 준다
3
문제는 정비가 아니라 정비 뒤 교정 단계의 누락이다
4
출처를 달 수 없는 기업명·수치는 보고서에 옮기지 않는다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 4일차 1교시 · 이론
11

## Slide 12
4일차 1교시 · 이론 마무리
다음은 AI 기반 개선 대안 생성
원인마다 즉시 조치·재발 방지·시스템화 세 층으로 대안을 펼치고 5~7개로 줄입니다
✓
원인 요약을 AI 에 넘길 형태로
✓
AI 에게 대안 15개 받기
✓
원인 × 층 격자로 빈칸 찾기
✓
중복을 묶어 5~7개로
가져갈 것
구조 문장 3줄과 벤치마킹 카드