## Slide 1
2일차 · 2026. 10. 13. (화) · 09:00~18:00
2일차 교시별 강의 슬라이드
KPI 로 문제 공정 찾기
과목 개요 · 1~8교시 차시 슬라이드 · 50분 수업 + 10분 휴식
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 2
과정 개요
교육 목적
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 개요
02
1
생성형 AI 를 활용한 데이터 분석 및 문제 해결 방법론을 이해합니다.
2
데이터·AI 기반 분석 실무를 이해하고 현업 적용 역량을 강화합니다.
3
제조 업무 전반에서 데이터 기반 의사결정 및 문제 해결 능력을 확보합니다.
대상 · 생산·품질 기술직 재직자 9명 · 2026. 10. 12.(월)~15.(목) · 4일 32시간 · 하루 8교시(50분 수업 + 10분 휴식)

## Slide 3
과정 개요
과정의 특장점
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 개요
03
01 하나의 문제를 4일 동안 끝까지 (PBL)
가상 기업 「새벽정밀」의 문제 하나를 문제 정의부터 보고까지 4일 동안 이어서 풉니다
02 제조 현장 지표 중심
6공정 12설비 62일 데이터로 OEE · Cpk · 불량률 · 상관 · 파레토를 다룹니다
03 실습 중심 32시간
32차시 가운데 24차시가 실습 — 차시마다 단계별 실습과 결과물이 있습니다
04 AI 는 초안, 검증은 사람
AI 가 낸 숫자는 Excel 로 다시 계산하고, 결론은 사실과 추정으로 나눕니다
05 무료 계정·보안 전제
유료 계정 없이도 진행 · 실습은 가상 데이터 · 회사 실제 데이터는 올리지 않습니다
06 성과를 숫자로 확인
같은 문항의 사전 · 사후 평가와 팀 개선 보고서 · 발표로 성과를 확인합니다
07 교육 뒤에도 쓰는 자료
학습 사이트 · 슬라이드 · 실습 파일 8종을 교육 뒤에도 복습에 씁니다

## Slide 4
과정 개요
1일차 ~ 4일차 과목 구성
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 개요
04
일차
주제
오전 과목 (1~4교시)
오후 과목 (5~8교시)
1일차 10. 12. (월)
문제 이해 · AI 와 데이터 준비
학습개요
프롬프트 엔지니어링 및 제조 데이터 이해
2일차 10. 13. (화)
KPI 로 문제 공정 찾기
KPI 분석 기초와 공정별 분석
통합 KPI 분석과 문제 공정 선정
3일차 10. 14. (수)
원인 분석과 가설 검증
AI 기반 원인분석 프레임
원인 후보 분류와 검증
4일차 10. 15. (목)
개선안 · 실행계획 · 보고
개선안 도출과 우선순위 평가
실행계획과 최종 보고
▶ 이 묶음 = 2일차 · 과목명과 세부내용은 위탁기관 커리큘럼 그대로

## Slide 5
2일차 개요 · 2026. 10. 13. (화)
KPI 로 문제 공정 찾기
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 개요
05
정제된 데이터로 공정의 성과를 숫자로 봅니다. 오전에는 OEE·Cpk 의 계산식을 이해하고 공정별로 산출·시각화하며, 오후에는 지표 간 상관·추세·파레토를 읽어 데이터 근거로 중점관리공정을 선정합니다.
교시
시간
과목
차시
유형
1교시
09:00~09:50
KPI 분석 기초와 공정별 분석
설비종합효율(OEE) — 가동률·성능·양품률
이론
2교시
10:00~10:50
KPI 분석 기초와 공정별 분석
공정능력지수(Cp·Cpk) — 규격과 산포
이론
3교시
11:00~11:50
KPI 분석 기초와 공정별 분석
공정별 OEE 산출 — AI 와 Excel 로 계산하고 검증하기
실습
12:00~13:00 점심
4교시
13:00~13:50
KPI 분석 기초와 공정별 분석
Cpk 산출과 시각화 — 히스토그램·막대·추세 차트
실습
5교시
14:00~14:50
통합 KPI 분석과 문제 공정 선정
지표 간 상관관계 — 산점도와 상관계수 읽기
이론+실습
6교시
15:00~15:50
통합 KPI 분석과 문제 공정 선정
상관 해석의 함정 — 층별 분석과 가짜 상관
실습
7교시
16:00~16:50
통합 KPI 분석과 문제 공정 선정
추세·파레토 분석 — 언제부터, 무엇이 늘었나
실습
8교시
17:00~17:50
통합 KPI 분석과 문제 공정 선정
중점관리공정 최종 선정 — 다기준 판단표
실습

## Slide 6
2일차 개요 · 2026. 10. 13. (화)
2일차 학습목표
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 개요
06
오전 · 1~4교시 KPI 분석 기초와 공정별 분석
1
OEE(가동률·성능·양품률)와 6대 손실, Cp·Cpk 와 규격·산포의 관계를 계산식으로 설명한다
2
AI 파일 분석과 Excel 피벗·수식으로 공정별 OEE·Cpk 를 산출하고 행 수·합계·손계산으로 검증한다
3
히스토그램·막대·추세 차트로 공정 간 차이를 시각화하고 AI 해석에서 사실과 추측을 가린다
오후 · 5~8교시 통합 KPI 분석과 문제 공정 선정
1
산점도와 상관계수로 생산·품질 지표 사이의 방향과 강도를 해석하고 Excel 로 검증한다
2
층별 분석으로 가짜 상관을 가려내고 AI 의 원인 단정에 반박 질문을 던진다
3
추세·파레토와 가중치 판단표로 중점관리공정을 선정하고 사실과 판단을 나눈 선정서를 쓴다

## Slide 7
2일차 오전 과목 · 1~4교시
KPI 분석 기초와 공정별 분석
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 개요
07
제조업 핵심 성과 지표인 설비종합효율(OEE)과 공정능력지수(Cp·Cpk)의 정의·계산식·해석 기준을 익히고, 생성형 AI 와 Excel 로 6개 공정의 지표를 직접 계산해 표와 차트로 만듭니다.
세부내용 1 · 설비종합효율, 공정능력지수 등 제조업 핵심 성과 지표 계산식 이해
OEE = 가동률 × 성능 × 양품률의 세 요소와 6대 손실, Cp·Cpk 와 규격·산포의 관계를 이해하고, 한 행을 손으로 계산해 계산식을 확인합니다.
세부내용 2 · 생성형 AI와 데이터 시각화 툴을 활용한 공정별 성과 지표 산출 실습
공정별 OEE·Cpk 를 AI 에게 계산하게 한 뒤 Excel 피벗·수식으로 다시 계산해 대조하고, 히스토그램·막대·추세 차트로 공정 사이의 차이를 시각화합니다.
차시 1교시 설비종합효율(OEE) · 2교시 공정능력지수(Cp·Cpk) · 3교시 공정별 OEE 산출 · 4교시 Cpk 산출과 시각화

## Slide 8
2일차 오후 과목 · 5~8교시
통합 KPI 분석과 문제 공정 선정
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 개요
08
생산 지표와 품질 지표가 서로 어떻게 움직이는지 산점도와 상관계수로 읽고, 층별 분석으로 「가짜 상관」을 가려냅니다. 추세·파레토 분석과 다기준 판단표로 중점 관리할 공정을 최종 선정합니다.
세부내용 1 · AI 분석을 활용한 생산·품질 지표 간의 상호 상관관계 해석
공정 조건·생산·품질 지표 사이의 상관계수를 AI 와 함께 해석하되, 시기·설비로 나눠 보는 층별 분석으로 상관이 곧 원인이 아님을 확인합니다.
세부내용 2 · 중점 관리 공정의 데이터 기반 최종 선정
언제부터, 어느 공정에서, 무엇이 늘었는지 추세·파레토로 좁히고, 손실 규모·악화 정도·개선 가능성 등 여러 기준을 담은 판단표로 중점관리공정을 데이터 근거와 함께 선정합니다.
차시 5교시 지표 간 상관관계 · 6교시 상관 해석의 함정 · 7교시 추세·파레토 분석 · 8교시 중점관리공정 최종 선정

## Slide 9
2일차 1교시 · KPI 분석 기초와 공정별 분석
설비종합효율(OEE)
가동률 × 성능 × 양품률 — 세 개의 체
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 10
이 시간의 목표
50분 뒤에는
①
OEE 세 요소가 각각 무엇을 재는지 설명한다
②
6대 손실이 세 요소 중 어디를 깎는지 연결한다
③
생산일지 한 행으로 OEE 를 손계산하고 검산한다
공정 전체의 OEE 는 3교시에 AI 와 Excel 로 직접 산출합니다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 1교시 · 이론
02

## Slide 11
1. 세 개의 체
계획 시간이 세 번 걸러진다
계획가동
교대당
480분
운전시간
− 비가동
(가동률)
이론시간
− 느린 속도
(성능)
가치시간
− 불량
(양품률)
OEE = 가치시간 ÷ 계획가동
세 체를 모두 통과하고 남은 비율이 OEE — 그래서 더하지 않고 곱한다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 1교시 · 이론
03

## Slide 12
1. 세 개의 체
세 요소의 계산식
요소
계산식
재는 것
가동률
(계획 − 비가동) ÷ 계획
멈추지 않고 돌았나
성능
이론CT × 생산 ÷ 운전
제 속도를 냈나
양품률
양품 ÷ 생산
좋은 것의 비율
OEE
가동률 × 성능 × 양품률
가치 있는 시간 비율
이론CT 는 초 단위 — 성능 계산에서 60 으로 나눠 분으로 맞춘다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 1교시 · 이론
04

## Slide 13
1. 세 개의 체
검산 한 줄 — 곱하면 약분된다
1
세 요소를 곱하면
운전시간과 생산수량이 위아래로 약분된다
2
남는 것
양품을 이론 속도로 만들었다면 걸렸을 시간 ÷ 계획 시간
3
쓰는 법
세 요소의 곱과 검산 값이 다르면 어딘가 계산이 틀린 것
검산식
이론CT×양품
÷60÷계획
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 1교시 · 이론
05

## Slide 14
2. 6대 손실
손실마다 깎는 요소가 정해져 있다
6대 손실
깎는 요소
이 라인의 예
① 고장
가동률
온도 이상 정지
② 준비·교체
가동률
금형·공구 교체
③ 공회전·순간정지
성능
기록 없음
④ 속도저하
성능
기록 없음
⑤ 불량·재작업
양품률
생산 − 양품
⑥ 초기수율
양품률
구분 기록 없음
공회전·속도저하는 사유로 기록되지 않고 성능 수치로만 드러난다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 1교시 · 이론
06

## Slide 15
3. 한 행 손계산
6행 · 7/1 주간 · SF-01
순서
계산
결과
운전시간
480 − 12
468분
가동률
468 ÷ 480
97.5%
이론시간
6.5 × 4,065 ÷ 60
440.4분
성능
440.4 ÷ 468
94.1%
양품률
3,952 ÷ 4,065
97.2%
OEE
세 요소의 곱
89.2%
검산
6.5 × 3,952 ÷ 60 ÷ 480
89.2%
계획 480 · 비가동 12 · 이론CT 6.5초 · 생산 4,065 · 양품 3,952
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 1교시 · 이론
07

## Slide 16
3. 한 행 손계산
직접 해 보기
01
18행 손계산
7/1 야간 SF-01
검산과 0.1%p 안
02
AI 풀이 대조
숫자 다섯 개만
붙여 넣고 비교
03
흔한 오답
초·분 단위 혼동
성능 분모 착각
회사 실제 데이터라면 숫자 몇 개라도 보안정책부터 확인
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 1교시 · 이론
08

## Slide 17
정리
이 시간에서 꼭 가져갈 것
1
OEE = 가동률 × 성능 × 양품률 — 더하지 않고 곱한다
2
분모는 각각 계획가동 · 운전시간 · 생산수량
3
이론CT(초) × 생산수량 ÷ 60 = 이론시간(분)
4
검산: 이론CT × 양품 ÷ 60 ÷ 계획가동
5
OEE 하나보다 세 요소를 함께 봐야 고칠 곳이 보인다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 1교시 · 이론
09

## Slide 18
2일차 1교시 · 이론 마무리
다음은 공정능력지수(Cp·Cpk)
시간 손실을 보는 OEE 에 이어, 품질 측정값의 퍼짐과 쏠림을 보는 지표를 익힙니다
✓
규격 한계 LSL · USL
✓
평균과 표준편차
✓
Cp 와 Cpk 의 차이
✓
한쪽 규격 계산
준비할 것
03_quality_measure.xlsx

## Slide 19
2일차 2교시 · KPI 분석 기초와 공정별 분석
공정능력지수(Cp·Cpk)
규격 안에 얼마나 여유 있게 들어오는가
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 20
이 시간의 목표
50분 뒤에는
①
LSL·USL·평균·표준편차의 역할을 설명한다
②
양쪽·한쪽 규격의 Cp·Cpk 를 계산한다
③
Cpk 를 일반적인 판정 기준으로 해석한다
설비별 Cpk 는 4교시에 Excel 로 직접 산출합니다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 2교시 · 이론
02

## Slide 21
1. 과녁과 탄착군
여유를 정하는 두 가지
퍼짐 — 표준편차 σ
자국 무리가 얼마나 넓게 퍼졌나
STDEV.S 로 구한다
대부분 평균 ± 3σ 안
줄이려면 산포 원인 제거
치우침 — 평균 μ
무리의 중심이 과녁 중앙에서 비켜났나
AVERAGE 로 구한다
규격 중앙과 비교
고치려면 세팅값 조정
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 2교시 · 이론
03

## Slide 22
2. 계산식
Cp 는 잠재 능력, Cpk 는 지금 실력
지표
계산식
보는 것
Cp
(USL − LSL) ÷ 6σ
퍼짐만
Cpk
min(위 여유, 아래 여유)
퍼짐 + 쏠림
위 여유
(USL − μ) ÷ 3σ
상한까지
아래 여유
(μ − LSL) ÷ 3σ
하한까지
하한만
Cpk = (μ − LSL) ÷ 3σ
소결밀도
한쪽 규격에서는 규격 폭이 없으므로 Cp 를 계산하지 않는다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 2교시 · 이론
04

## Slide 23
2. 계산식
판정 기준 (일반적으로)
Cpk
해석
현장에서 하는 일
1.33 이상
양호
유지 · 정기 모니터링
1.0 ~ 1.33
관리 필요
산포·치우침 점검
1.0 미만
부적합
원인 조사 · 임시 조치
고객사·업종마다 요구 수준이 다르다 — 실제 판정은 회사 품질 기준서
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 2교시 · 이론
05

## Slide 24
3. 이 라인의 규격
SPEC 시트 — 한쪽 규격 하나, 양쪽 규격 둘
특성
LSL
USL
종류
소결밀도_pct
95.0
—
한쪽(하한)
소결외경_mm
10.12
10.28
양쪽
연삭외경_mm
9.94
10.06
양쪽
03_quality_measure.xlsx · MEASURE 2,480행
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 2교시 · 이론
06

## Slide 25
4. 손계산
SF-01 소결외경 — 평균 10.2000 · σ 0.0203
순서
계산
결과
Cp
0.16 ÷ (6 × 0.0203)
1.31
위 여유
0.08 ÷ (3 × 0.0203)
1.31
아래 여유
0.08 ÷ (3 × 0.0203)
1.31
Cpk
둘 중 작은 값
1.31
평균이 규격 정중앙이라 Cp 와 Cpk 가 같다 — 판정은 관리 필요
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 2교시 · 이론
07

## Slide 26
4. 손계산
같은 퍼짐, 다른 판정 (예시 숫자)
A · 평균 10.00
규격 9.94~10.06 · σ 0.012 · 중심이 맞음
Cp
1.67
Cpk
1.67
판정
양호
B · 평균 10.03
같은 σ 0.012 · 위로 0.03 쏠림
Cp
1.67
Cpk
0.83
판정
부적합
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 2교시 · 이론
08

## Slide 27
4. 손계산
한쪽 규격 — SF-01 소결밀도
1
값
평균 96.2546 · 표준편차 0.3262 · 하한 95.0
2
계산
(96.2546 − 95.0) ÷ (3 × 0.3262) = 1.2546 ÷ 0.9786
3
결과
Cpk 1.28 → 1.0 ~ 1.33 구간, 관리 필요
Cp 는?
상한이 없어
계산 안 함
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 2교시 · 이론
09

## Slide 28
정리
이 시간에서 꼭 가져갈 것
1
Cp 는 퍼짐만, Cpk 는 퍼짐과 쏠림을 함께 본다
2
Cpk 는 가까운 쪽 규격까지의 여유 (작은 값)
3
한쪽 규격은 Cpk 만 — 소결밀도 (μ − 95.0) ÷ 3σ
4
Cp 높고 Cpk 낮으면 세팅 조정이 먼저
5
1.33 · 1.0 은 일반 기준 — 실제는 회사 기준서
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 2교시 · 이론
10

## Slide 29
2일차 2교시 · 이론 마무리
다음은 공정별 OEE 산출 실습
AI 에 생산일지를 올려 공정별 OEE 를 계산시키고, Excel 로 같은 값을 다시 계산해 검증합니다
✓
AI 가 파일을 제대로 읽었나
✓
합계 방식으로 계산 지정
✓
피벗 테이블 · SUMIFS
✓
AI 결과와 대조
준비할 것
02_production_log_clean.xlsx

## Slide 30
2일차 3교시 · KPI 분석 기초와 공정별 분석
공정별 OEE 산출
AI 로 빠르게 계산하고, Excel 로 검증한다
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 31
이 시간의 목표
50분 뒤에는
①
AI 파일 분석으로 공정별 OEE 를 계산시킨다
②
피벗 테이블 · SUMIFS 로 같은 값을 다시 계산한다
③
행 수 · 합계 · 한 행 손계산으로 틀린 숫자를 찾는다
결과물: 6개 공정 + 라인 전체의 가동률·성능·양품률·OEE 표
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 3교시 · 실습
02

## Slide 32
1. 핵심 개념
공정 OEE 는 합계로 계산한다
합계 방식 (정답)
분·개수를 먼저 더한 뒤 비율을 구한다
Σ운전 ÷ Σ계획
Σ이론 ÷ Σ운전
Σ양품 ÷ Σ생산
평균 방식 (오답)
행별 비율을 평균 내면 행의 크기를 무시한다
소결 세 평균의 곱 79.5%
합계 방식은 79.7%
전체 행 평균 85.2% vs 85.3%
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 3교시 · 실습
03

## Slide 33
2. 실습 흐름
다섯 단계로 계산하고 검증한다
AI 결과는 Excel 로 다시 계산한 다음에만 쓴다
구조 확인
행 수·공정·합계부터
AI 계산
합계 방식을 지정
계산 열
운전시간·이론시간
피벗·SUMIFS
같은 값을 Excel 로
대조
다른 칸의 원인 찾기
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 3교시 · 실습
04

## Slide 34
3. 1단계 기준값
AI 가 파일을 제대로 읽었나
확인 항목
기준값
분석 시트
CLEAN
행 수
1,488행
공정별 행 수
6개 공정 × 248행
Σ생산수량
6,613,595개
Σ양품수량
6,549,532개
하나라도 다르면 「CLEAN 시트만, 1행은 머리글」이라고 짚어 다시 요청
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 3교시 · 실습
05

## Slide 35
4. Excel 로 다시 계산
계산 열 두 개 + SUMIFS
셀
수식
뜻
M2 운전시간
=F2-G2
계획 − 비가동
N2 이론시간
=I2*J2/60
이론CT × 생산 ÷ 60
Σ계획
=SUMIFS(F, D, 공정)
공정별 합계
가동률
=Σ운전/Σ계획
합계끼리 나누기
OEE
=가동률*성능*양품률
세 요소의 곱
피벗 계산 필드는 합계끼리 나누므로 합계 방식이 저절로 지켜진다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 3교시 · 실습
06

## Slide 36
5. 대조
공정별 OEE 기준값
포장
88.2%
원료혼합
88.1%
검사
87.9%
성형
87.3%
연삭
80.0%
소결
79.7%
라인 전체 OEE 85.3% · 정답 파일 06_kpi_workbook.xlsx OEE_BY_PROCESS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 3교시 · 실습
07

## Slide 37
5. 대조
OEE 는 같아도 손실의 모양은 다르다
공정
가동률
성능
양품률
OEE
소결
89.2%
92.0%
97.10%
79.7%
연삭
87.3%
92.7%
98.94%
80.0%
SF-01
91.4%
93.0%
97.63%
82.9%
SF-02
86.9%
91.0%
96.53%
76.4%
연삭은 시간 손실 중심, 소결은 시간 손실과 품질 손실이 함께
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 3교시 · 실습
08

## Slide 38
자주 틀리는 지점
AI 가 숫자를 틀릴 때 확인하는 순서
증상
의심할 것
확인
Σ생산이 적다
시트·행 누락
공정별 행 수
합계는 같은데 OEE 다름
평균 방식
합계로 다시 요청
성능이 이상
초·분 단위 혼동
6행 손계산
가동률이 이상
분모 착각
Σ계획 대조
6행 기준: 가동률 97.5% · 성능 94.1% · 양품률 97.2%
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 3교시 · 실습
09

## Slide 39
확인 포인트
끝내기 전에 확인
1
AI 가 1,488행 · 공정별 248행을 읽었다
2
6행 계산 열이 손계산(468분 · 440.4분)과 같다
3
공정별 OEE 가 기준값과 0.1%p 안에서 맞다
4
다른 칸은 행 수 · 합계 · 한 행 순서로 추적했다
5
회사 실제 데이터는 외부 AI 에 올리지 않는다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 3교시 · 실습
10

## Slide 40
무료 계정이면
파일 대신 합계표 6행으로도 같은 결과
파일 분석 가능
파일을 올려 계산 → Excel 로 대조
1·2단계: 업로드 후 OEE 요청
3·4단계: 피벗으로 다시 계산
5단계: 한 칸씩 대조
무료 계정 · 한도
Excel 먼저 → 합계표만 붙여 넣기
3·4단계 피벗을 먼저
공정별 합계 6행 복사·붙여넣기
「무료 계정이면」 프롬프트로 해석
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 3교시 · 실습
11

## Slide 41
2일차 3교시 · 실습 마무리
다음은 Cpk 산출과 시각화
설비별 Cpk 를 Excel 수식으로 구하고 히스토그램·막대·추세 차트로 그립니다
✓
AVERAGEIFS · STDEV.S
✓
히스토그램과 규격선
✓
공정별 OEE 막대
✓
AI 해석 문장 팩트체크
준비할 것
계산 열을 넣은 생산일지 파일

## Slide 42
2일차 4교시 · KPI 분석 기초와 공정별 분석
Cpk 산출과 시각화
히스토그램 · 막대 · 추세 차트
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 43
이 시간의 목표
50분 뒤에는
①
설비별 평균 · 표준편차 · Cpk 를 수식으로 구한다
②
히스토그램에 규격선을, OEE 를 막대 · 꺾은선으로 그린다
③
AI 의 차트 해석 문장에서 사실과 추측을 가린다
숫자는 Excel 로, 문장 초안은 AI 로, 확인은 사람이
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 4교시 · 실습
02

## Slide 44
1. 지표마다 어울리는 차트
무엇을 보고 싶은가
보고 싶은 것
차트
이 시간의 예
측정값의 퍼짐
히스토그램
소결밀도 + LSL
항목끼리 크기
막대
공정별 OEE
시간에 따른 변화
꺾은선
소결로 일자별 OEE
히스토그램은 Excel 2016 부터 — 이전 버전은 COUNTIFS 구간표 + 세로 막대
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 4교시 · 실습
03

## Slide 45
2. 수식
설비별 평균 · 표준편차 · Cpk
칸
수식
개수
COUNTIFS(설비, A3, 값, "<>")
평균
AVERAGEIFS(값, 설비, A3)
표준편차
STDEV.S(IF(설비=A3, 값))
Cp
(USL−LSL)/(6*σ) · 한쪽이면 빈칸
Cpk
MIN(위 여유, 아래 여유)
Excel 2016·2019 의 STDEV.S(IF(…)) 는 Ctrl + Shift + Enter
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 4교시 · 실습
04

## Slide 46
3. 결과 대조
CPK_ANSWER 「전체」와 맞춰 보기
설비 · 특성
σ
Cp
Cpk
판정
SF-01 소결밀도
0.3262
—
1.28
관리 필요
SF-02 소결밀도
0.5373
—
0.65
부적합
SF-01 소결외경
0.0203
1.31
1.31
관리 필요
SF-02 소결외경
0.0261
1.02
1.02
관리 필요
GR-01 연삭외경
0.0119
1.69
1.66
양호
GR-02 연삭외경
0.0113
1.78
1.75
양호
모두 n = 620 · 소결밀도는 한쪽 규격이라 Cp 없음
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 4교시 · 실습
05

## Slide 47
4. 히스토그램
SF-01 · SF-02 소결밀도 분포 비교
1
값 떼어 내기
필터로 설비를 거르고 소결밀도 열만 새 시트에 붙인다
2
히스토그램
삽입 → 통계 차트 삽입 → 히스토그램 · 구간 너비 0.2
3
규격선
도형 선으로 95.0 에 빨간 세로선 + 「LSL 95.0」
4
숫자로 확인
COUNTIF(A:A,"<95") — SF-02 26개 · SF-01 0개
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 4교시 · 실습
06

## Slide 48
5. 막대와 꺾은선
공정별 OEE 막대 · 소결로 일자별 추세
1
막대
공정별 OEE 표 → 묶은 가로 막대형, OEE 낮은 순 정렬
2
추세 피벗
필터 공정=소결 · 행 일자 · 열 설비 · 값 계산 필드 OEE
3
꺾은선
피벗 테이블 분석 → 피벗 차트 → 꺾은선형
계산 필드
이론시간/계획
*양품/생산
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 4교시 · 실습
07

## Slide 49
자주 틀리는 지점
차트와 수식에서 막히는 곳
증상
원인
해결
표준편차가 이상
배열 입력 안 함
Ctrl+Shift+Enter
개수가 620 아님
범위·설비명 오류
범위 2~2481행
분포 모양 비교 불가
구간 너비 다름
둘 다 0.2
피벗 표준편차 다름
전체(p) 선택
「표준 편차」
두 소결로의 선이 어디서 벌어지는지는 메모만 — 시점 확인은 오후에
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 4교시 · 실습
08

## Slide 50
6. AI 해석 문장
사실과 해석을 나눠 표시시킨다
남기는 문장
표의 숫자를 그대로 근거로 든 문장
SF-02 소결밀도 Cpk 0.65
σ 0.5373 > SF-01 0.3262
연삭기 Cpk 1.66 · 1.75
고치는 문장
표에 없는 원인 · 시점을 단정한 문장
작업자 숙련도 부족 탓
장마철 습도 탓이다
→ 「확인 필요」 질문으로
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 4교시 · 실습
09

## Slide 51
확인 포인트
끝내기 전에 확인
1
설비별 n 620 · 평균 · σ 가 정답과 맞다
2
한쪽 규격은 Cp 를 비우고 Cpk 만 구했다
3
두 히스토그램을 같은 구간 너비로 그리고 LSL 을 표시했다
4
막대 · 꺾은선 차트를 만들었다
5
AI 해석 문장의 숫자를 표와 한 줄씩 대조했다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 4교시 · 실습
10

## Slide 52
2일차 4교시 · 실습 마무리
다음은 통합 KPI 분석과 문제 공정 선정
다음 5교시에는 생산·품질 지표가 서로 어떻게 함께 움직이는지 산점도와 상관계수로 읽습니다
✓
지표 간 상관관계
✓
상관 해석의 함정
✓
추세 · 파레토 분석
✓
중점관리공정 선정
가져갈 것
OEE 표 · Cpk 표 · 차트 · 해석 문장

## Slide 53
2일차 5교시 · 통합 KPI 분석과 문제 공정 선정
지표 간 상관관계
산점도와 상관계수 읽기
지표 하나가 아니라 지표 사이의 관계를 본다
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 54
이 시간의 목표
50분 뒤에는
①
산점도로 두 지표가 같은 방향인지 반대 방향인지 말한다
②
상관계수 r 의 부호와 크기로 방향과 강도를 해석한다
③
두 파일을 키로 잇고, AI 의 r 을 Excel CORREL 로 검증한다
생산 지표(비가동)와 품질 지표(불량률)가 함께 움직이는지 확인합니다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 5교시 · 이론+실습
02

## Slide 55
1. 개념
산점도와 상관계수 r
산점도
행 하나 = 점 하나, 가로·세로에 두 지표
오른쪽 위로 몰림 = 함께 오른다
오른쪽 아래 = 하나가 오르면 하나는 내린다
구름처럼 흩어짐 = 따로 움직인다
상관계수 r (−1 ~ +1)
점들이 한 직선에 얼마나 가까운지
부호 = 방향, 0 에서 먼 정도 = 강도
Excel =CORREL(범위1, 범위2)
R² = r × r (0.95 → 약 0.90)
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 5교시 · 이론+실습
03

## Slide 56
1. 개념
r 을 읽는 어림 기준
r 의 범위
읽는 법
산점도 모양
+0.7 ~ +1.0
강한 양의 상관
오른쪽 위 좁은 띠
+0.4 ~ +0.7
중간 양의 상관
오른쪽 위 넓은 띠
−0.4 ~ +0.4
약하거나 거의 없음
구름처럼 흩어짐
−0.7 ~ −0.4
중간 음의 상관
오른쪽 아래 넓은 띠
−1.0 ~ −0.7
강한 음의 상관
오른쪽 아래 좁은 띠
경계는 교과서마다 조금씩 다르다 — 숫자 하나로 판정하지 말고 산점도를 함께 본다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 5교시 · 이론+실습
04

## Slide 57
2. 분석 표
분석 단위 — 소결 「일자×교대×설비」 248행
지표
가져올 곳
잇는 키
소결 불량률(%)
02 생산일지 생산·양품
기준 행
소결 비가동(분)
02 생산일지 비가동_분
같은 행
소결 온도편차(°C)
04 불량 기록
일자+교대+설비
성형실 습도(%)
04 불량 기록(성형 행)
일자
불량 기록은 유형마다 행이 나뉜다 — 같은 키의 온도편차는 같은 값이라 AVERAGEIFS 로 가져온다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 5교시 · 이론+실습
05

## Slide 58
실습 흐름
다섯 단계 — 표 만들기부터 해석까지
02 생산일지에서 소결 행만 걸러 SF 시트를 만들고 시작합니다
1. 분석 표
SF 시트
키로 잇기
2. 산점도
분산형 차트
추세선·R²
3. AI 상관 행렬
파일 올려
n 과 함께
4. Excel 검증
CORREL
두 쌍 이상
5. 해석 문장
~할수록
~한 경향
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 5교시 · 이론+실습
06

## Slide 59
4단계 · 검증
Excel CORREL 로 맞춰 볼 값
지표 쌍
r
읽는 법
온도편차 ↔ 소결 불량률
0.95
매우 강한 양의 상관
비가동 ↔ 소결 불량률
0.71
강한 양의 상관
온도편차 ↔ 비가동
0.67
중간~강한 양의 상관
성형실 습도 ↔ 성형 불량률
0.80
강한 양의 상관
AI 값과 다르면 먼저 행 수(n)와 열 이름을 대조한다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 5교시 · 이론+실습
07

## Slide 60
5단계 · 해석
생산 지표와 품질 지표가 같은 교대에서 함께 나빠진다
1
온도편차가 큰 교대에서 불량률이 높다
r = 0.95
2
같은 교대에서 비가동도 길다
r = 0.67
3
오래 멈춘 교대일수록 불량률도 높다
r = 0.71 — OEE 의 가동률·양품률이 함께 떨어지는 이유
아직 말하지 않는 것
「때문이다」
원인은 다음 단계
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 5교시 · 이론+실습
08

## Slide 61
자주 틀리는 지점
여기서 자주 막힙니다
1
#DIV/0!
두 파일의 일자 형식이 다르다 — 글자와 날짜 값을 맞춘다
2
AI 와 r 이 다르다
n 부터 비교 — 머리글·빈 행·다른 열이 섞였는지
3
축이 바뀌었다
먼저 선택한 열이 가로축 — 온도편차를 먼저 고른다
4
회사 데이터 업로드
실제 데이터는 올리지 않는다 — 보안정책 확인, 비식별화
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 5교시 · 이론+실습
09

## Slide 62
확인 포인트
이것이 되면 끝
1
SF 시트 248행, 온도편차·습도 열에 #DIV/0! 없음
2
산점도에 축 제목·추세선·R² 가 보인다
3
AI 의 n = 248, 온도편차 ↔ 불량률 r = 0.95 일치
4
해석은 「~할수록 ~한 경향」에서 멈췄다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 5교시 · 이론+실습
10

## Slide 63
무료 계정이면
상관 행렬은 Excel, 해석은 AI
파일 분석 가능
SF 시트를 올려 상관 행렬 요청
AI 가 r 계산·산점도
CORREL 두 쌍으로 검증
무료 계정 · 한도
CORREL 행렬 4×4 를 붙여 해석만
4단계 CORREL 을 먼저
막히면 paste_pack 의 SF_248
「무료 계정이면」 프롬프트로 해석
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 5교시 · 이론+실습
11

## Slide 64
2일차 5교시 · 이론+실습 마무리
다음은 상관 해석의 함정
약한 상관 하나를 설비별로 쪼개 보며, 섞여서 생긴 가짜 상관을 직접 확인합니다
✓
상관 ≠ 인과 — 세 가지 함정
✓
층별 분석으로 r 다시 구하기
✓
시기가 겹친 가짜 상관
✓
AI 의 원인 단정 반박하기
가져올 것
SF 시트와 해석 문장 세 개

## Slide 65
2일차 6교시 · 통합 KPI 분석과 문제 공정 선정
상관 해석의 함정
층별 분석과 가짜 상관
상관이 있다고 원인은 아니다
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 66
이 시간의 목표
50분 뒤에는
①
상관이 원인이 아닌 세 경우를 예로 설명한다
②
설비·시기로 쪼개는 층별 분석으로 r 을 다시 구한다
③
AI 의 원인 단정에 대안 설명과 확인 방법을 요구한다
성형실 습도 ↔ 소결 불량률 r = 0.21 이 진짜인지 데이터로 판정합니다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 6교시 · 실습
02

## Slide 67
1. 세 가지 함정
상관이 있는데 원인이 아닌 경우
01
우연
행이 적거나 기간이 짧아
우연히 함께 움직임
02
거꾸로 된 방향
불량이 많아 재작업하느라
비가동이 늘어남
03
교란변수
제3의 요인이 둘을 함께 움직임
더위 → 아이스크림·물놀이 사고
층별 분석 — 나눠도 남으면 진짜일 가능성, 나누자 사라지면 가짜일 가능성
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 6교시 · 실습
03

## Slide 68
실습 흐름
다섯 단계 — 의심하고, 쪼개고, 반박한다
지난 시간에 만든 SF 시트를 그대로 씁니다
1. 일부러 질문
AI 에게
원인 묻기
2. 설비별 r
정렬 후
CORREL
3. 시기 겹침
7월·8월
나란히
4. 평균의 함정
공정 →
설비로
5. 반박 질문
새 증거로
대안 요구
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 6교시 · 실습
04

## Slide 69
2단계 · 설비별로 쪼개기
성형실 습도 ↔ 소결 불량률 r
층(묶음)
r
읽는 법
두 소결로 함께 (248행)
0.21
약한 상관처럼 보인다
SF-01 만 (124행)
0.11
거의 없다
SF-02 만 (124행)
0.31
약하게 남음 → 3단계
설비·일자로 정렬하면 2~125행 SF-01, 126~249행 SF-02 — 경계를 눈으로 확인
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 6교시 · 실습
05

## Slide 70
3단계 · 시기 겹침
둘 다 8월에 올랐다
구분
7월
8월
변화
성형실 평균 습도(%)
54.9
62.0
+7.1 장마
소결 불량률(%)
2.17
3.69
+1.52
소결 OEE(%)
83.3
76.1
−7.2
같은 달에 함께 오르면 관계가 없어도 r 이 생긴다 — 「8월」이 교란변수 노릇
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 6교시 · 실습
06

## Slide 71
4단계 · 평균의 함정
공정 평균은 섞인 값이다
구분
OEE(%)
불량률(%)
소결밀도 Cpk
소결 공정 전체
79.7
2.90
—
SF-01
82.9
2.37
1.28
SF-02
76.4
3.47
0.65
공정 합계로는 「소결이 나쁘다」까지 — 설비로 쪼개야 「한 대가 더 나쁘다」가 보인다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 6교시 · 실습
07

## Slide 72
5단계 · 반박 질문
AI 가 「습도가 원인」이라고 하면
1
새 증거를 준다
층별 r(0.21 · 0.11 · 0.31)과 7·8월 습도·불량률
2
대안 설명을 요구한다
교란변수·시기 겹침 등 다른 설명을 가능성 순으로 세 가지
3
확인 방법을 요구한다
각 설명을 확인하려면 무엇으로 쪼갤지 — 사실과 추정을 나눈 표로
반박의 핵심
감정이 아니라
새 증거
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 6교시 · 실습
08

## Slide 73
자주 틀리는 지점
여기서 자주 막힙니다
1
정렬 경계 착오
125·126행이 정말 SF-01·SF-02 경계인지 E 열로 확인
2
FILTER 함수 #NAME?
Excel 2016·2019 에는 없다 — 정렬 후 범위 나누기
3
AI 답을 그대로 받음
제습기 대책이 먼저 나오면 층별 결과로 되묻는다
4
공정 평균으로 대책
두 설비에 같은 대책 — 쪼갠 단위에서 세운다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 6교시 · 실습
09

## Slide 74
확인 포인트
이것이 되면 끝
1
층별 r 이 0.21 · 0.11 · 0.31 로 나왔다
2
「습도 → 소결 불량」 반박 근거 두 가지를 말할 수 있다
3
소결 공정 평균과 설비별 OEE·불량률·Cpk 비교표가 있다
4
다음 질문을 적었다 — SF-02 는 언제부터 나빠졌나
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 6교시 · 실습
10

## Slide 75
2일차 6교시 · 실습 마무리
다음은 추세·파레토 분석
시간 축과 불량 유형으로 쪼개 「언제부터, 무엇이」 늘었는지 찾습니다
✓
월별 공정 비교
✓
일자별 꺾은선 — 꺾이는 날 찾기
✓
불량 유형 파레토 차트
✓
공정 합계로 다시 보기
가져올 것
02 생산일지와 04 불량 기록

## Slide 76
2일차 7교시 · 통합 KPI 분석과 문제 공정 선정
추세·파레토 분석
언제부터, 무엇이 늘었나
시간으로 쪼개고, 불량 유형으로 쪼갠다
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 77
이 시간의 목표
50분 뒤에는
①
월별·일자별 꺾은선으로 지표가 꺾이는 시점을 찾는다
②
불량 파레토 차트의 상위 항목과 누적 비율을 읽는다
③
파레토 순위만으로 중점 공정을 정하면 안 되는 이유를 말한다
「언제부터·무엇이」까지가 현상 — 「왜」는 3일차에 별도 증거로
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 7교시 · 실습
02

## Slide 78
1. 도구
꺾은선(추세)과 파레토
꺾은선 — 언제부터
가로축 시간, 설비별로 선을 나눈다
한 선만 뛰는 날을 찾는다
뛴 뒤 내려오는지, 머무는지
하루치 들쭉날쭉은 추세가 아니다
파레토 — 무엇이
큰 순서 막대 + 누적 % 선
삽입 → 통계 차트 → 파레토
Excel 2016 이상
건수 순위 ≠ 중요도
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 7교시 · 실습
03

## Slide 79
1단계 · 월별 비교
8월에 나빠진 공정은 어디인가
공정
OEE 7월→8월
불량률 7월→8월
판단
원료혼합
88.3 → 87.9
0.65 → 0.65
변화 없음
성형
87.9 → 86.6
1.06 → 1.31
조금 나빠짐
소결
83.3 → 76.1
2.17 → 3.69
크게 나빠짐
연삭
79.8 → 80.2
1.06 → 1.07
낮지만 변화 없음
검사
88.0 → 87.9
0.35 → 0.35
변화 없음
포장
88.0 → 88.4
0.25 → 0.25
변화 없음
연삭은 원래 낮고, 소결은 갑자기 나빠졌다 — 둘은 다른 문제
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 7교시 · 실습
04

## Slide 80
2단계 · 언제부터
8/10 무렵부터 SF-02 만 올라간 채 머문다
설비 · 기간
OEE(%)
가동률(%)
불량률(%)
SF-01 · 7/1~8/9
83.4
91.7
2.31
SF-01 · 8/10~8/31
82.2
90.7
2.49
SF-02 · 7/1~8/9
82.8
91.0
2.11
SF-02 · 8/10~8/31
64.9
79.7
6.50
한 설비만, 특정한 날부터 — 왜 그날부터인지는 3일차 설비 알람 기록에서
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 7교시 · 실습
05

## Slide 81
3단계 · 유형 파레토
불량 유형 파레토 — 상위 6개
공정·불량유형
수량
비율(%)
누적(%)
소결·밀도미달
8,734
13.6
13.6
소결·균열
8,554
13.4
27.0
성형·밀도불균일
7,122
11.1
38.1
소결·치수불량
5,818
9.1
47.2
성형·치핑
5,360
8.4
55.6
연삭·치수불량
4,991
7.8
63.3
합계 64,063개 · 80% 를 넘으려면 9번째 항목까지(누적 83.8%) — 3위에 성형이 끼어 있다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 7교시 · 실습
06

## Slide 82
4단계 · 묶고 나눠 다시 보기
공정으로 묶으면, 기간으로 나누면
공정 합계 파레토
소결이 전체 불량의 40.9% — 뚜렷한 1위
소결
40.9%
성형
19.5%
연삭
15.4%
원료혼합
12.9%
SF-02 소결 불량 유형
앞 40일 → 뒤 22일, 균열은 거의 두 배
유형
7/1~8/9
8/10~8/31
균열
1,827
3,535
밀도미달
2,043
2,917
치수불량
1,505
1,769
변형
938
570
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 7교시 · 실습
07

## Slide 83
자주 틀리는 지점
여기서 자주 막힙니다
1
치수불량이 합쳐짐
소결·연삭 양쪽에 있다 — 공정&유형 열부터 만든다
2
피벗 차트로 파레토
안 된다 — 값만 붙여넣기 한 뒤 파레토 차트
3
합친 선 하나로 추세
꺾이는 날이 흐려진다 — 설비별로 선을 나눈다
4
AI 가 원인을 지어냄
숫자에 없는 원인 문장은 지우고 필요한 기록만 남긴다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 7교시 · 실습
08

## Slide 84
확인 포인트
이것이 되면 끝
1
소결 불량률 7월 2.17% → 8월 3.69%
2
SF-02 만 8/10 무렵부터 올라간 채 머무는 것을 찾았다
3
유형 파레토 13개, 합계 64,063개, 1위 소결·밀도미달
4
공정 합계 소결 40.9%, 성형·밀도불균일 3위를 메모했다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 7교시 · 실습
09

## Slide 85
2일차 7교시 · 실습 마무리
다음은 중점관리공정 최종 선정
OEE·Cpk·불량률·추세에 고객 영향과 개선 가능성을 더해 다기준 판단표로 한 곳을 고릅니다
✓
후보 공정 셋으로 좁히기
✓
기준·가중치 합의
✓
점수와 민감도 점검
✓
중점관리공정 선정서 한 장
가져올 것
오늘 만든 비교표와 파레토 전부

## Slide 86
2일차 8교시 · 통합 KPI 분석과 문제 공정 선정
중점관리공정 최종 선정
다기준 판단표
결론이 기준에서 나오게 한다
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 87
이 시간의 목표
50분 뒤에는
①
기준·가중치·점수 규칙을 정해 공정별 가중 점수를 낸다
②
가중치를 바꿔도 순위가 유지되는지 점검한다
③
사실과 판단을 나눈 중점관리공정 선정서를 완성한다
이 선정서가 3일차 원인 분석의 출발점입니다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 8교시 · 실습
02

## Slide 88
1단계 · 후보 좁히기
여섯 공정에서 후보 셋으로
공정
OEE(%)
불량률(%)
7→8월(%p)
1차 판단
원료혼합
88.1
0.65
0.00
제외
성형
87.3
1.19
+0.25
후보
소결
79.7
2.90
+1.52
후보
연삭
80.0
1.06
+0.01
후보
검사
87.9
0.35
0.00
제외
포장
88.2
0.25
0.00
제외
숫자는 06_kpi_workbook.xlsx 의 OEE_BY_PROCESS 시트와 대조
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 8교시 · 실습
03

## Slide 89
2단계 · 기준과 가중치
숫자를 보기 전에 합의한다
기준
가중치
구분
1점
5점
OEE
20
사실
87% 이상
81% 미만
Cpk(최저 설비)
20
사실
1.67 이상
0.67 미만
불량률
20
사실
0.5% 미만
2.5% 이상
악화 추세
15
사실
변화 없음
+1.0%p 초과
고객 영향
15
판단
출하 전 걸러짐
내부 결함
개선 가능성
10
판단
방법 불분명
돌아갈 기준 있음
가중치 합계 100 · 5점 = 문제가 크고 먼저 손대야 함 · 2점·4점은 사이 구간
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 8교시 · 실습
04

## Slide 90
3단계 · 점수
공정별 점수와 가중 점수
기준(가중치)
소결
연삭
성형
OEE (20)
79.7% · 5
80.0% · 5
87.3% · 1
Cpk (20)
0.65 · 5
1.66 · 2
없음 · 3
불량률 (20)
2.90% · 5
1.06% · 3
1.19% · 3
악화 추세 (15)
+1.52 · 5
+0.01 · 2
+0.25 · 3
고객 영향 (15)
5
2
3
개선 가능성 (10)
5
3
3
가중 점수
5.00
2.90
2.60
=SUMPRODUCT(가중치, 점수)/100 · 성형 Cpk 는 측정 없음 → 3점(판단)
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 8교시 · 실습
05

## Slide 91
3단계 · 민감도 점검
OEE 하나만 보면 연삭과 동점
OEE 100
소결 5점 = 연삭 5점 — 구별되지 않는다
연삭 OEE 가 낮은 이유는 가동률(87.3%)
공구 교체로 자주 멈출 뿐
OEE 하나만 보면 헷갈리는 공정
여섯 기준
소결 5.00 · 연삭 2.90 · 성형 2.60
연삭 Cpk 1.7 수준 — 품질 안정
연삭은 8월에 나빠지지 않았다
성형은 습도 문제 — 2차 과제로 기록
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 8교시 · 실습
06

## Slide 92
4단계 · 설비까지
소결 안에서 — SF-02
지표
SF-01
SF-02
OEE 전체 (%)
82.9
76.4
불량률 전체 (%)
2.37
3.47
소결밀도 Cpk 전체
1.28
0.65
OEE 8/10~ (%)
82.2
64.9
불량률 8/10~ (%)
2.49
6.50
소결밀도 Cpk 8/10~
1.12
0.40
같은 SF-02 가 8/9 까지는 OEE 82.8% · 불량률 2.11% — 돌아갈 기준이 있다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 8교시 · 실습
07

## Slide 93
5단계 · 선정서
AI 초안 → 팀 셋이 나눠 검증
1
숫자 담당
초안의 숫자를 판단표·비교표와 한 개씩 대조
2
사실·판단 담당
판단을 사실처럼 쓴 문장을 찾아 고친다
3
원인 지어내기 담당
오늘 데이터로 확인하지 않은 원인이 들어갔는지 본다
AI 에게 줄 것
표만 붙여넣기
원본 파일은 X
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 8교시 · 실습
08

## Slide 94
자주 틀리는 지점
여기서 자주 막힙니다
1
결과 보고 가중치 조정
짜 맞춘 표가 된다 — 숫자 보기 전에 정하고 이유를 남긴다
2
점수만 있고 근거 없음
다시 계산할 수 없다 — 점수 옆에 근거 숫자
3
측정 없는 칸을 비움
「측정 없음 — 3점(판단)」처럼 표시해 채운다
4
빠진 공정을 버림
제외 이유와 함께 적는다 — 성형은 2차 과제
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 8교시 · 실습
09

## Slide 95
2일차 8교시 · 실습 마무리
다음은 3일차 1교시
선정서의 질문 「SF-02 는 왜 8/10 무렵부터 나빠졌는가」를 전통 품질 기법과 생성형 AI 로 풀기 시작합니다
✓
5Why · 특성요인도 · 4M1E
✓
생성형 AI 와 함께 쓰는 법
✓
불량 유형·로그·공정 조건
✓
원인 후보를 넓게 펼치기
가져올 것
팀 중점관리공정 선정서 한 장