## Slide 1
2일차 7교시 · 통합 KPI 분석과 문제 공정 선정
추세·파레토 분석
언제부터, 무엇이 늘었나
시간으로 쪼개고, 불량 유형으로 쪼갠다
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 2
이 시간의 목표
45분 뒤에는
①
월별·일자별 꺾은선으로 지표가 꺾이는 시점을 찾는다
②
불량 파레토 차트의 상위 항목과 누적 비율을 읽는다
③
파레토 순위만으로 중점 공정을 정하면 안 되는 이유를 말한다
「언제부터·무엇이」까지가 현상 — 「왜」는 3일차에 별도 증거로
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 7교시 · 실습
02

## Slide 3
1. 도구
꺾은선(추세)과 파레토
꺾은선 — 언제부터
가로축 시간, 설비별로 선을 나눈다
한 선만 뛰는 날을 찾는다
뛴 뒤 내려오는지, 머무는지
하루치 들쭉날쭉은 추세가 아니다
파레토 — 무엇이
큰 순서 막대 + 누적 % 선
삽입 → 통계 차트 → 파레토
Excel 2016 이상
건수 순위 ≠ 중요도
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 7교시 · 실습
03

## Slide 4
1단계 · 월별 비교
8월에 나빠진 공정은 어디인가
공정
OEE 7월→8월
불량률 7월→8월
판단
원료혼합
88.3 → 87.9
0.65 → 0.65
변화 없음
성형
87.9 → 86.6
1.06 → 1.31
조금 나빠짐
소결
83.3 → 76.1
2.17 → 3.69
크게 나빠짐
연삭
79.8 → 80.2
1.06 → 1.07
낮지만 변화 없음
검사
88.0 → 87.9
0.35 → 0.35
변화 없음
포장
88.0 → 88.4
0.25 → 0.25
변화 없음
연삭은 원래 낮고, 소결은 갑자기 나빠졌다 — 둘은 다른 문제
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 7교시 · 실습
04

## Slide 5
2단계 · 언제부터
8/10 무렵부터 SF-02 만 올라간 채 머문다
설비 · 기간
OEE(%)
가동률(%)
불량률(%)
SF-01 · 7/1~8/9
83.4
91.7
2.31
SF-01 · 8/10~8/31
82.2
90.7
2.49
SF-02 · 7/1~8/9
82.8
91.0
2.11
SF-02 · 8/10~8/31
64.9
79.7
6.50
한 설비만, 특정한 날부터 — 왜 그날부터인지는 3일차 설비 알람 기록에서
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 7교시 · 실습
05

## Slide 6
3단계 · 유형 파레토
불량 유형 파레토 — 상위 6개
공정·불량유형
수량
비율(%)
누적(%)
소결·밀도미달
8,734
13.6
13.6
소결·균열
8,554
13.4
27.0
성형·밀도불균일
7,122
11.1
38.1
소결·치수불량
5,818
9.1
47.2
성형·치핑
5,360
8.4
55.6
연삭·치수불량
4,991
7.8
63.3
합계 64,063개 · 80% 를 넘으려면 9번째 항목까지(누적 83.8%) — 3위에 성형이 끼어 있다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 7교시 · 실습
06

## Slide 7
4단계 · 묶고 나눠 다시 보기
공정으로 묶으면, 기간으로 나누면
공정 합계 파레토
소결이 전체 불량의 40.9% — 뚜렷한 1위
소결
40.9%
성형
19.5%
연삭
15.4%
원료혼합
12.9%
SF-02 소결 불량 유형
앞 40일 → 뒤 22일, 균열은 거의 두 배
유형
7/1~8/9
8/10~8/31
균열
1,827
3,535
밀도미달
2,043
2,917
치수불량
1,505
1,769
변형
938
570
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 7교시 · 실습
07

## Slide 8
자주 틀리는 지점
여기서 자주 막힙니다
1
치수불량이 합쳐짐
소결·연삭 양쪽에 있다 — 공정&유형 열부터 만든다
2
피벗 차트로 파레토
안 된다 — 값만 붙여넣기 한 뒤 파레토 차트
3
합친 선 하나로 추세
꺾이는 날이 흐려진다 — 설비별로 선을 나눈다
4
AI 가 원인을 지어냄
숫자에 없는 원인 문장은 지우고 필요한 기록만 남긴다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 7교시 · 실습
08

## Slide 9
확인 포인트
이것이 되면 끝
1
소결 불량률 7월 2.17% → 8월 3.69%
2
SF-02 만 8/10 무렵부터 올라간 채 머무는 것을 찾았다
3
유형 파레토 13개, 합계 64,063개, 1위 소결·밀도미달
4
공정 합계 소결 40.9%, 성형·밀도불균일 3위를 메모했다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 7교시 · 실습
09

## Slide 10
2일차 7교시 · 실습 마무리
다음은 중점관리공정 최종 선정
OEE·Cpk·불량률·추세에 고객 영향과 개선 가능성을 더해 다기준 판단표로 한 곳을 고릅니다
✓
후보 공정 셋으로 좁히기
✓
기준·가중치 합의
✓
점수와 민감도 점검
✓
중점관리공정 선정서 한 장
가져올 것
오늘 만든 비교표와 파레토 전부