## Slide 1
2일차 8교시 · 통합 KPI 분석과 문제 공정 선정
중점관리공정 최종 선정
다기준 판단표
결론이 기준에서 나오게 한다
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 2
이 시간의 목표
45분 뒤에는
①
기준·가중치·점수 규칙을 정해 공정별 가중 점수를 낸다
②
가중치를 바꿔도 순위가 유지되는지 점검한다
③
사실과 판단을 나눈 중점관리공정 선정서를 완성한다
이 선정서가 3일차 원인 분석의 출발점입니다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 8교시 · 실습
02

## Slide 3
1단계 · 후보 좁히기
여섯 공정에서 후보 셋으로
공정
OEE(%)
불량률(%)
7→8월(%p)
1차 판단
원료혼합
88.1
0.65
0.00
제외
성형
87.3
1.19
+0.25
후보
소결
79.7
2.90
+1.52
후보
연삭
80.0
1.06
+0.01
후보
검사
87.9
0.35
0.00
제외
포장
88.2
0.25
0.00
제외
숫자는 06_kpi_workbook.xlsx 의 OEE_BY_PROCESS 시트와 대조
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 8교시 · 실습
03

## Slide 4
2단계 · 기준과 가중치
숫자를 보기 전에 합의한다
기준
가중치
구분
1점
5점
OEE
20
사실
87% 이상
81% 미만
Cpk(최저 설비)
20
사실
1.67 이상
0.67 미만
불량률
20
사실
0.5% 미만
2.5% 이상
악화 추세
15
사실
변화 없음
+1.0%p 초과
고객 영향
15
판단
출하 전 걸러짐
내부 결함
개선 가능성
10
판단
방법 불분명
돌아갈 기준 있음
가중치 합계 100 · 5점 = 문제가 크고 먼저 손대야 함 · 2점·4점은 사이 구간
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 8교시 · 실습
04

## Slide 5
3단계 · 점수
공정별 점수와 가중 점수
기준(가중치)
소결
연삭
성형
OEE (20)
79.7% · 5
80.0% · 5
87.3% · 1
Cpk (20)
0.65 · 5
1.66 · 2
없음 · 3
불량률 (20)
2.90% · 5
1.06% · 3
1.19% · 3
악화 추세 (15)
+1.52 · 5
+0.01 · 2
+0.25 · 3
고객 영향 (15)
5
2
3
개선 가능성 (10)
5
3
3
가중 점수
5.00
2.90
2.60
=SUMPRODUCT(가중치, 점수)/100 · 성형 Cpk 는 측정 없음 → 3점(판단)
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 8교시 · 실습
05

## Slide 6
3단계 · 민감도 점검
OEE 하나만 보면 연삭과 동점
OEE 100
소결 5점 = 연삭 5점 — 구별되지 않는다
연삭 OEE 가 낮은 이유는 가동률(87.3%)
공구 교체로 자주 멈출 뿐
OEE 하나만 보면 헷갈리는 공정
여섯 기준
소결 5.00 · 연삭 2.90 · 성형 2.60
연삭 Cpk 1.7 수준 — 품질 안정
연삭은 8월에 나빠지지 않았다
성형은 습도 문제 — 2차 과제로 기록
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 8교시 · 실습
06

## Slide 7
4단계 · 설비까지
소결 안에서 — SF-02
지표
SF-01
SF-02
OEE 전체 (%)
82.9
76.4
불량률 전체 (%)
2.37
3.47
소결밀도 Cpk 전체
1.28
0.65
OEE 8/10~ (%)
82.2
64.9
불량률 8/10~ (%)
2.49
6.50
소결밀도 Cpk 8/10~
1.12
0.40
같은 SF-02 가 8/9 까지는 OEE 82.8% · 불량률 2.11% — 돌아갈 기준이 있다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 8교시 · 실습
07

## Slide 8
5단계 · 선정서
AI 초안 → 팀 셋이 나눠 검증
1
숫자 담당
초안의 숫자를 판단표·비교표와 한 개씩 대조
2
사실·판단 담당
판단을 사실처럼 쓴 문장을 찾아 고친다
3
원인 지어내기 담당
오늘 데이터로 확인하지 않은 원인이 들어갔는지 본다
AI 에게 줄 것
표만 붙여넣기
원본 파일은 X
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 8교시 · 실습
08

## Slide 9
자주 틀리는 지점
여기서 자주 막힙니다
1
결과 보고 가중치 조정
짜 맞춘 표가 된다 — 숫자 보기 전에 정하고 이유를 남긴다
2
점수만 있고 근거 없음
다시 계산할 수 없다 — 점수 옆에 근거 숫자
3
측정 없는 칸을 비움
「측정 없음 — 3점(판단)」처럼 표시해 채운다
4
빠진 공정을 버림
제외 이유와 함께 적는다 — 성형은 2차 과제
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 8교시 · 실습
09

## Slide 10
2일차 8교시 · 실습 마무리
다음은 3일차 1교시
선정서의 질문 「SF-02 는 왜 8/10 무렵부터 나빠졌는가」를 전통 품질 기법과 생성형 AI 로 풀기 시작합니다
✓
5Why · 특성요인도 · 4M1E
✓
생성형 AI 와 함께 쓰는 법
✓
불량 유형·로그·공정 조건
✓
원인 후보를 넓게 펼치기
가져올 것
팀 중점관리공정 선정서 한 장