## Slide 1
3일차 8교시 · 원인 후보 분류와 검증
가설 검증 계획과 시나리오
기준은 결과보다 먼저 정한다
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 2
이 시간의 목표
45분 뒤에는
①
원인 후보를 「만약 ~라면 ~일 것이다」 가설로 쓴다
②
비교 그룹과 판정 기준을 결과를 보기 전에 정한다
③
채택 · 기각 시나리오로 2_가설검증계획 시트를 완성한다
이 시트가 4일차 개선안의 입력이다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 8교시 · 실습
02

## Slide 3
핵심 개념
가설검증계획 시트의 여섯 칸
칸
적는 것
가설
만약 [원인]이라면 [흔적]일 것이다
검증 질문
흔적이 있는가 — 예/아니오
비교할 데이터
조건 하나만 다른 A vs B
판정 기준
결과 전에 정한 숫자
결과
실제로 잰 숫자
결론
채택 · 기각 · 보류
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 8교시 · 실습
03

## Slide 4
1단계
검증할 수 있는 문장으로
가설이 아니다
어떤 결과가 나와도 반박할 수 없다
온도가 문제일 수 있다
야간이 좀 불안하다
가설이다 (H1)
흔적이 안 보이면 기각할 수 있다
만약 TC-3 교정 누락이 주원인이라면
PM 뒤 SF-02 만 온도편차·불량률이 오르고
SF-01 은 거의 그대로일 것이다
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 8교시 · 실습
04

## Slide 5
2단계
판정 기준은 결과를 보기 전에
가설
비교 (A vs B)
판정 기준
H1 TC-3
SF-02 · SF-01 PM 전 vs 후
SF-02 2배↑ · SF-01 0.5%p 이내
H2 로트
SF-01 L-0809 vs 다른 로트
0.3%p 이상 높으면 부원인
H3 야간 숙련도
주간 vs 야간 · 경력별
경력 자료 필요 — 판정 불가
기준 숫자는 과정 예시 — 현업은 평소 변동 폭을 보고 팀이 정한다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 8교시 · 실습
05

## Slide 6
3단계
지금 데이터로 판정하면
가설
결과
결론
H1
SF-02 2.11 → 6.5% · SF-01 +0.18%p
채택 가능성 높음
H1
r=0.95 · Cpk 1.54 → 0.4
현장 확인 대기
H2
SF-01 2.72 vs 2.24~2.35%
부원인 채택
H2
SF-02 L-0821 6.61%
주원인은 기각
H3
야간 조금 높음 · 자료 없음
보류
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 8교시 · 실습
06

## Slide 7
4단계
현장 확인 계획 — 데이터로 못 가른 것
확인할 것
이렇게 나오면
TC-3 교정 성적서 · PM 기록
성적서 없음 → H1 쪽
기준 열전대와 이중 측정
차이 큼 → H1 채택
로트 L-0809 수입검사 성적
특성 차이 → H2 확정
익명 경력 · 교육 자료
확보 뒤 H3 재판정
교대별 승온 기록
야간 급승온 → 냉간 재시작
경력 자료는 개인정보 — 익명화, 외부 AI 에 올리지 않는다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 8교시 · 실습
07

## Slide 8
5단계
채택 · 기각 시나리오 — 다음 행동을 미리
가설 · 결과
다음 행동
H1 채택
TC-3 재교정 · 체크리스트에 교정 확인
H1 기각
히터 Zone2 · 단열 점검으로
H2 채택
수입검사 항목 · 로트 전환 모니터링
H2 기각
목록에서 제외, 근거만 기록
H3 보류
자료 확보 뒤 재판정 · 교육 대책 보류
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 8교시 · 실습
08

## Slide 9
자주 틀리는 지점
검증 계획에서 자주 걸리는 곳
1
결과를 보고 기준을 정한다
믿는 답이 통과하도록 기준이 맞춰진다
2
비교 대상이 없는 가설
「8월 전체가 나빠졌다」와 구별할 수 없다
3
H1 을 「채택」으로 끝낸다
TC-3 가 출발점인지는 이중 측정으로 확인
4
보류 가설에 대책을 세운다
추정에 쓴 시간 · 사람은 문제를 남긴다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 8교시 · 실습
09

## Slide 10
확인 포인트
이 시간이 끝날 때 확인할 것
1
가설 3개 모두 비교 대상이 들어간 「만약 ~라면」 문장
2
판정 기준이 숫자이고 결과보다 먼저 채웠다
3
H1 채택 가능성 높음 · H2 부원인 · H3 보류
4
데이터 판정과 현장 확인이 표에서 구분된다
5
가설마다 채택 · 기각 때 다음 행동이 있다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 8교시 · 실습
10

## Slide 11
3일차 8교시 · 실습 마무리
내일 4일차 1교시 — 우수 사례 벤치마킹
SPC · 예지보전 · 표준화 사례를 보고 원인별 개선 대안으로 넘어갑니다
✓
공정 최적화 우수 사례
✓
SPC · 예지보전 · 표준화
✓
원인별 개선 대안 펼치기
✓
평가 기준과 우선순위
가져갈 것
가설검증계획 · 시나리오 시트