## Slide 1
2일차 3교시 · KPI 분석 기초와 공정별 분석
공정별 OEE 산출
AI 로 빠르게 계산하고, Excel 로 검증한다
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 2
이 시간의 목표
45분 뒤에는
①
AI 파일 분석으로 공정별 OEE 를 계산시킨다
②
피벗 테이블 · SUMIFS 로 같은 값을 다시 계산한다
③
행 수 · 합계 · 한 행 손계산으로 틀린 숫자를 찾는다
결과물: 6개 공정 + 라인 전체의 가동률·성능·양품률·OEE 표
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 3교시 · 실습
02

## Slide 3
1. 핵심 개념
공정 OEE 는 합계로 계산한다
합계 방식 (정답)
분·개수를 먼저 더한 뒤 비율을 구한다
Σ운전 ÷ Σ계획
Σ이론 ÷ Σ운전
Σ양품 ÷ Σ생산
평균 방식 (오답)
행별 비율을 평균 내면 행의 크기를 무시한다
소결 세 평균의 곱 79.5%
합계 방식은 79.7%
전체 행 평균 85.2% vs 85.3%
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 3교시 · 실습
03

## Slide 4
2. 실습 흐름
다섯 단계로 계산하고 검증한다
AI 결과는 Excel 로 다시 계산한 다음에만 쓴다
구조 확인
행 수·공정·합계부터
AI 계산
합계 방식을 지정
계산 열
운전시간·이론시간
피벗·SUMIFS
같은 값을 Excel 로
대조
다른 칸의 원인 찾기
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 3교시 · 실습
04

## Slide 5
3. 1단계 기준값
AI 가 파일을 제대로 읽었나
확인 항목
기준값
분석 시트
CLEAN
행 수
1,488행
공정별 행 수
6개 공정 × 248행
Σ생산수량
6,613,595개
Σ양품수량
6,549,532개
하나라도 다르면 「CLEAN 시트만, 1행은 머리글」이라고 짚어 다시 요청
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 3교시 · 실습
05

## Slide 6
4. Excel 로 다시 계산
계산 열 두 개 + SUMIFS
셀
수식
뜻
M2 운전시간
=F2-G2
계획 − 비가동
N2 이론시간
=I2*J2/60
이론CT × 생산 ÷ 60
Σ계획
=SUMIFS(F, D, 공정)
공정별 합계
가동률
=Σ운전/Σ계획
합계끼리 나누기
OEE
=가동률*성능*양품률
세 요소의 곱
피벗 계산 필드는 합계끼리 나누므로 합계 방식이 저절로 지켜진다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 3교시 · 실습
06

## Slide 7
5. 대조
공정별 OEE 기준값
포장
88.2%
원료혼합
88.1%
검사
87.9%
성형
87.3%
연삭
80.0%
소결
79.7%
라인 전체 OEE 85.3% · 정답 파일 06_kpi_workbook.xlsx OEE_BY_PROCESS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 3교시 · 실습
07

## Slide 8
5. 대조
OEE 는 같아도 손실의 모양은 다르다
공정
가동률
성능
양품률
OEE
소결
89.2%
92.0%
97.10%
79.7%
연삭
87.3%
92.7%
98.94%
80.0%
SF-01
91.4%
93.0%
97.63%
82.9%
SF-02
86.9%
91.0%
96.53%
76.4%
연삭은 시간 손실 중심, 소결은 시간 손실과 품질 손실이 함께
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 3교시 · 실습
08

## Slide 9
자주 틀리는 지점
AI 가 숫자를 틀릴 때 확인하는 순서
증상
의심할 것
확인
Σ생산이 적다
시트·행 누락
공정별 행 수
합계는 같은데 OEE 다름
평균 방식
합계로 다시 요청
성능이 이상
초·분 단위 혼동
6행 손계산
가동률이 이상
분모 착각
Σ계획 대조
6행 기준: 가동률 97.5% · 성능 94.1% · 양품률 97.2%
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 3교시 · 실습
09

## Slide 10
확인 포인트
끝내기 전에 확인
1
AI 가 1,488행 · 공정별 248행을 읽었다
2
6행 계산 열이 손계산(468분 · 440.4분)과 같다
3
공정별 OEE 가 기준값과 0.1%p 안에서 맞다
4
다른 칸은 행 수 · 합계 · 한 행 순서로 추적했다
5
회사 실제 데이터는 외부 AI 에 올리지 않는다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 3교시 · 실습
10

## Slide 11
무료 계정이면
파일 대신 합계표 6행으로도 같은 결과
파일 분석 가능
파일을 올려 계산 → Excel 로 대조
1·2단계: 업로드 후 OEE 요청
3·4단계: 피벗으로 다시 계산
5단계: 한 칸씩 대조
무료 계정 · 한도
Excel 먼저 → 합계표만 붙여 넣기
3·4단계 피벗을 먼저
공정별 합계 6행 복사·붙여넣기
「무료 계정이면」 프롬프트로 해석
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 3교시 · 실습
11

## Slide 12
2일차 3교시 · 실습 마무리
다음은 Cpk 산출과 시각화
설비별 Cpk 를 Excel 수식으로 구하고 히스토그램·막대·추세 차트로 그립니다
✓
AVERAGEIFS · STDEV.S
✓
히스토그램과 규격선
✓
공정별 OEE 막대
✓
AI 해석 문장 팩트체크
준비할 것
계산 열을 넣은 생산일지 파일