## Slide 1
3일차 3교시 · AI 기반 원인분석 프레임
설비 로그 분석
알람 기록에서 사건 타임라인 만들기
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 2
이 시간의 목표
45분 뒤에는
①
알람 로그를 AI 로 요약하고 건수를 Excel 피벗으로 검증한다
②
SF-02 알람을 시간순으로 늘어놓아 사건 타임라인을 만든다
③
타임라인의 단서를 사실과 가설로 나눠 가설 문장으로 적는다
원칙 — AI 가 요약하고, Excel 이 센다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 3교시 · 실습
02

## Slide 3
로그 구조
05_equipment_alarm_log.csv — 597행 × 5열
열
뜻
값의 예
timestamp
날짜와 시각
2026-08-10 09:12:05
equipment
설비
SF-02, GR-01
level
INFO 160 · WARN 420 · ALARM 17
등급
code
알람 종류
S-301, G-310
message
사람이 읽는 설명
TC-3 온도 편차 경고
이벤트 로그는 일이 많을수록 줄이 많아진다 — 건수 자체가 신호
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 3교시 · 실습
03

## Slide 4
실습 흐름
다섯 단계 — 요약, 검증, 타임라인, 가설
한글이 깨지면 데이터 → 텍스트/CSV에서 → 65001: 유니코드(UTF-8)
1. 구조 보기
필터로
level·code
2. AI 요약
파일 첨부
기준일 8/10
3. 피벗 검증
설비 × 코드
× PM구분
4. 타임라인
SF-02
S-3xx · S-9xx
5. 가설 문장
사실 · 추정
· 확인할 기록
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 3교시 · 실습
04

## Slide 5
3단계 — 피벗 검증
SF-02 온도 알람이 PM 뒤에 몰렸다
설비 · 코드
PM전 40일
PM후 22일
SF-02 S-301 TC-3 편차
6
28
SF-02 S-302 히터 보정
0
16
SF-02 S-305 프로파일 이탈
0
17
SF-02 S-120 대차 위치
24
17
SF-01 S-301 TC-3 편차
3
4
F2: =IF(INT(--A2)>=DATE(2026,8,10),"PM후","PM전") — 일자 단위로 나눈다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 3교시 · 실습
05

## Slide 6
3단계 — 읽는 법
기간을 맞추면 차이가 선명하다
01
PM 전 SF-02
온도 알람 6건
하루 0.15건
02
PM 후 SF-02
온도 알람 61건
하루 약 2.8건
03
같은 기간 SF-01
S-301 3건 → 4건
거의 그대로
로그 전체 ALARM 등급 17건 = 전부 SF-02 S-305, 8/10 이후
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 3교시 · 실습
06

## Slide 7
4단계 — 타임라인
SF-02 사건 타임라인 핵심 줄
일시
코드
메시지
7/13 ~ 7/28
S-301
온도 편차 경고 6건 ±9~10°C
8/10 09:12
S-900
PM 시작 — 열전대 TC-3 교체
8/10 15:40
S-901
PM 완료 (교정 기록 미입력)
8/10 16:10
S-301
재가동 30분 뒤 ±10°C 경고
8/10 20:34
S-305
프로파일 이탈 편차 15°C
8/10 ~ 8/31
S-3xx
22일 중 21일 · 10~19°C
8/10 SF-02 온도 알람은 모두 재가동(15:40) 뒤 — 일자 피벗과 시각 타임라인이 같은 이야기
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 3교시 · 실습
07

## Slide 8
자주 틀리는 지점
조건을 빼고 물으면 다른 숫자가 나온다
「S-301 몇 건?」
로그 전체를 세어 SF-01 까지 섞인다
AI 답
41건
섞인 것
SF-01 7건 · PM 전
설비·기간까지 지정
「SF-02, 8/10 이후 S-301 몇 건?」
피벗 답
28건
원칙
조건을 빠짐없이
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 3교시 · 실습
08

## Slide 9
5단계 — 가설 문장
「교정 누락 의심」은 아직 가설이다
1
로그로 확인된 사실
TC-3 교체 · 「교정 기록 미입력」 · 이후 온도 알람 61건
2
아직 추정인 부분
교정을 실제로 안 했는지(기록만 빠졌을 수도) · 균열로 이어졌는지
3
확인할 기록
보전 작업 지시서 · 교정 성적서 · 열전대 사양 · 담당자 확인
검증은
오후
3일차 7·8교시
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 3교시 · 실습
09

## Slide 10
확인 포인트
이 시간이 끝날 때 확인할 것
1
597행 · INFO 160 · WARN 420 · ALARM 17 을 Excel 로 확인
2
SF-02 PM후 S-301 28 · S-302 16 · S-305 17 — AI 와 대조
3
타임라인에 8/10 09:12 · 15:40 · 16:10 세 줄이 있다
4
교정 누락을 사실이 아닌 가설로 적었다
5
설명 안 되는 행은 지우지 않고 확인 질문으로 남겼다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 3교시 · 실습
10

## Slide 11
무료 계정이면
CSV 업로드 대신 SF_ALARM 151행 붙여넣기
파일 분석 가능
CSV 597행을 올려 요약 요청
AI 가 코드별 건수 집계
피벗으로 건수 재확인
무료 계정 · 한도
08_paste_pack 의 SF_ALARM 복사
소결로 두 대만 151행
「첨부한 CSV」→「붙여 넣은 표」
건수는 피벗으로 확인
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 3교시 · 실습
11

## Slide 12
3일차 3교시 · 실습 마무리
다음은 조건별 영향도 추론 (4교시)
온도·로트·교대·습도 — 같은 조건끼리 비교해 영향 크기 순으로 늘어놓습니다
✓
온도편차와 PM — 대조군 SF-01
✓
원료 로트 — 부원인인가
✓
교대·습도 — 작거나 가짜인 영향
✓
영향도 표를 AI 로 정리
가져갈 것
알람 피벗 · 타임라인 · 가설 문장