## Slide 1
1일차 8교시 · 프롬프트·제조 데이터 이해
데이터 정제 — 오류 8종
AI 로 규칙을 정하고 Excel 로 고친다
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 2
이 시간의 목표
50분 뒤에는
①
데이터 사전을 주고 AI 에게 점검 규칙 표를 받는다
②
Excel 로 오류 8종을 찾고 고친다
③
고치기·지우기·보류를 판단하고 정제 기록을 남긴다
영점을 안 맞춘 계측기의 값은 믿을 수 없습니다 — 데이터도 같습니다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 1일차 8교시 · 실습
02

## Slide 3
핵심 개념
생산일지에 섞인 오류 8종
오류
예
찾는 방법
공정명 표기 불일치
SINTER · 소 결 · 포장(공백)
필터 값 목록
날짜 형식 혼재
2026.08.15 · 8월 13일
LEN · MID 검사
숫자에 단위 문자
35분 · 4321개
ISTEXT
교대 표기 불일치
Day · A조 · 야
필터 값 목록
빈 값
비가동·양품·로트
COUNTBLANK
양품수량 > 생산수량
생산 3518 · 양품 3565
두 열 비교
비가동 범위 밖
-30 · 999
0 미만, 480 초과
중복 행
같은 키가 두 번
COUNTIFS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 1일차 8교시 · 실습
03

## Slide 4
판단 기준
고치기 · 지우기 · 보류
01
고치기
올바른 값을
확실히 알 때
02
지우기
같은 기록이
두 번일 때
03
보류
값을 모를 때
비우고 표시
빈 값을 평균이나 앞 행 값으로 채우지 않습니다 — 진짜 기록처럼 KPI 에 섞입니다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 1일차 8교시 · 실습
04

## Slide 5
실습 흐름
순서가 반 — 표기 → 형식 → 논리 → 중복
WORK 시트에서만 고치고, 정제메모 열과 LOG 시트에 기록합니다
1·2. 준비·규칙
WORK · LOG
AI 점검 규칙 표
3. 표기 통일
공정 CHOOSE
교대 Ctrl+H
4. 형식
날짜 수식
단위 글자 제거
5. 논리·빈 값
교환 · 로트 채움
나머지 보류
6. 중복·대조
중복 제거
1,488 · 합계
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 1일차 8교시 · 실습
05

## Slide 6
3·4단계
핵심 수식과 메뉴
공정
=CHOOSE(VALUE(RIGHT(C2,1)),"원료혼합",…,"포장")
교대
Ctrl+H · 전체 셀 내용 일치 켜고 6번
날짜 검사
=IF(AND(LEN(A2)=10,MID(A2,5,1)="-"),…)
단위 글자
G 열만 골라 Ctrl+H 「분」 → 빈칸
중복 키
=COUNTIFS(A:A,A2,B:B,B2,E:E,E2)
수식으로 만든 열은 값으로 붙여 넣은 뒤 도움 열을 지웁니다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 1일차 8교시 · 실습
06

## Slide 7
5단계
빈 값과 논리 오류 — 열마다 판단이 다르다
대상
판단
근거
양품 > 생산
고치기
두 칸이 뒤바뀜 — 교환
빈 원료로트
고치기
그날 로트는 하나 — 같은 날 값
빈 비가동·양품
보류
알 수 없음 — 비우고 메모
비가동 -30·999
보류
원래 값을 메모에 남김
보류한 행도 지우지 않습니다 — 그 행의 생산수량은 멀쩡한 기록입니다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 1일차 8교시 · 실습
07

## Slide 8
자주 틀리는 지점
정제에서 자주 일어나는 사고
1
「주」를 바꿨더니 「주간간」
찾기 및 바꾸기 — 전체 셀 내용 일치를 켠다
2
「분」을 지웠더니 「말 공급 지연」
단위 글자는 대상 열만 골라서 지운다
3
중복 제거에 정제메모까지 체크
메모가 달라 중복으로 안 잡힌다 — A~L 만
4
합계가 작게 나온다
글자로 남은 숫자 — ISTEXT 가 0 인지 다시
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 1일차 8교시 · 실습
08

## Slide 9
6단계 — 결과 대조
오류 건수와 두 숫자로 확인
대조 항목
나와야 하는 값
공정명 · 날짜 · 단위 문자
36 · 30 · 24건
교대 · 빈 값
20 · 18건
양품>생산 · 범위 밖
10 · 8건
중복 행
14건
정제 후 행 수
1,502 → 1,488
생산수량 합계
6,613,595
정답 파일 02_production_log_clean.xlsx 의 CLEAN 시트와 행 수·합계가 같아야 합니다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 1일차 8교시 · 실습
09

## Slide 10
확인 포인트
이 시간이 끝날 때 확인할 것
1
원본과 RAW_DIRTY 는 그대로, 수정은 WORK 에서만
2
공정 6개 · 교대 2개 · 글자 숫자 0 · 다른 형식 일자 0
3
1,488행, 생산수량 합계 6,613,595
4
양품>생산은 교환, 범위 밖·빈 비가동·양품은 보류
5
LOG 시트에 8종의 건수·처리·근거가 있다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 1일차 8교시 · 실습
10

## Slide 11
1일차 8교시 · 실습 마무리
내일은 OEE — 2일차 1교시
정제된 생산일지로 설비종합효율(OEE)의 세 요소를 계산합니다
✓
가동률 · 성능 · 양품률
✓
계획가동·비가동·이론CT의 쓰임
✓
공정별 OEE 를 Excel 로
✓
AI 숫자는 Excel 로 검증
가져갈 것
정제된 WORK 시트와 LOG 시트