## Slide 1
2일차 2교시 · KPI 분석 기초와 공정별 분석
공정능력지수(Cp·Cpk)
규격 안에 얼마나 여유 있게 들어오는가
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 2
이 시간의 목표
50분 뒤에는
①
LSL·USL·평균·표준편차의 역할을 설명한다
②
양쪽·한쪽 규격의 Cp·Cpk 를 계산한다
③
Cpk 를 일반적인 판정 기준으로 해석한다
설비별 Cpk 는 4교시에 Excel 로 직접 산출합니다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 2교시 · 이론
02

## Slide 3
1. 과녁과 탄착군
여유를 정하는 두 가지
퍼짐 — 표준편차 σ
자국 무리가 얼마나 넓게 퍼졌나
STDEV.S 로 구한다
대부분 평균 ± 3σ 안
줄이려면 산포 원인 제거
치우침 — 평균 μ
무리의 중심이 과녁 중앙에서 비켜났나
AVERAGE 로 구한다
규격 중앙과 비교
고치려면 세팅값 조정
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 2교시 · 이론
03

## Slide 4
2. 계산식
Cp 는 잠재 능력, Cpk 는 지금 실력
지표
계산식
보는 것
Cp
(USL − LSL) ÷ 6σ
퍼짐만
Cpk
min(위 여유, 아래 여유)
퍼짐 + 쏠림
위 여유
(USL − μ) ÷ 3σ
상한까지
아래 여유
(μ − LSL) ÷ 3σ
하한까지
하한만
Cpk = (μ − LSL) ÷ 3σ
소결밀도
한쪽 규격에서는 규격 폭이 없으므로 Cp 를 계산하지 않는다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 2교시 · 이론
04

## Slide 5
2. 계산식
판정 기준 (일반적으로)
Cpk
해석
현장에서 하는 일
1.33 이상
양호
유지 · 정기 모니터링
1.0 ~ 1.33
관리 필요
산포·치우침 점검
1.0 미만
부적합
원인 조사 · 임시 조치
고객사·업종마다 요구 수준이 다르다 — 실제 판정은 회사 품질 기준서
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 2교시 · 이론
05

## Slide 6
3. 이 라인의 규격
SPEC 시트 — 한쪽 규격 하나, 양쪽 규격 둘
특성
LSL
USL
종류
소결밀도_pct
95.0
—
한쪽(하한)
소결외경_mm
10.12
10.28
양쪽
연삭외경_mm
9.94
10.06
양쪽
03_quality_measure.xlsx · MEASURE 2,480행
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 2교시 · 이론
06

## Slide 7
4. 손계산
SF-01 소결외경 — 평균 10.2000 · σ 0.0203
순서
계산
결과
Cp
0.16 ÷ (6 × 0.0203)
1.31
위 여유
0.08 ÷ (3 × 0.0203)
1.31
아래 여유
0.08 ÷ (3 × 0.0203)
1.31
Cpk
둘 중 작은 값
1.31
평균이 규격 정중앙이라 Cp 와 Cpk 가 같다 — 판정은 관리 필요
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 2교시 · 이론
07

## Slide 8
4. 손계산
같은 퍼짐, 다른 판정 (예시 숫자)
A · 평균 10.00
규격 9.94~10.06 · σ 0.012 · 중심이 맞음
Cp
1.67
Cpk
1.67
판정
양호
B · 평균 10.03
같은 σ 0.012 · 위로 0.03 쏠림
Cp
1.67
Cpk
0.83
판정
부적합
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 2교시 · 이론
08

## Slide 9
4. 손계산
한쪽 규격 — SF-01 소결밀도
1
값
평균 96.2546 · 표준편차 0.3262 · 하한 95.0
2
계산
(96.2546 − 95.0) ÷ (3 × 0.3262) = 1.2546 ÷ 0.9786
3
결과
Cpk 1.28 → 1.0 ~ 1.33 구간, 관리 필요
Cp 는?
상한이 없어
계산 안 함
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 2교시 · 이론
09

## Slide 10
정리
이 시간에서 꼭 가져갈 것
1
Cp 는 퍼짐만, Cpk 는 퍼짐과 쏠림을 함께 본다
2
Cpk 는 가까운 쪽 규격까지의 여유 (작은 값)
3
한쪽 규격은 Cpk 만 — 소결밀도 (μ − 95.0) ÷ 3σ
4
Cp 높고 Cpk 낮으면 세팅 조정이 먼저
5
1.33 · 1.0 은 일반 기준 — 실제는 회사 기준서
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 2교시 · 이론
10

## Slide 11
2일차 2교시 · 이론 마무리
다음은 공정별 OEE 산출 실습
AI 에 생산일지를 올려 공정별 OEE 를 계산시키고, Excel 로 같은 값을 다시 계산해 검증합니다
✓
AI 가 파일을 제대로 읽었나
✓
합계 방식으로 계산 지정
✓
피벗 테이블 · SUMIFS
✓
AI 결과와 대조
준비할 것
02_production_log_clean.xlsx