## Slide 1
2일차 6교시 · 통합 KPI 분석과 문제 공정 선정
상관 해석의 함정
층별 분석과 가짜 상관
상관이 있다고 원인은 아니다
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 2
이 시간의 목표
50분 뒤에는
①
상관이 원인이 아닌 세 경우를 예로 설명한다
②
설비·시기로 쪼개는 층별 분석으로 r 을 다시 구한다
③
AI 의 원인 단정에 대안 설명과 확인 방법을 요구한다
성형실 습도 ↔ 소결 불량률 r = 0.21 이 진짜인지 데이터로 판정합니다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 6교시 · 실습
02

## Slide 3
1. 세 가지 함정
상관이 있는데 원인이 아닌 경우
01
우연
행이 적거나 기간이 짧아
우연히 함께 움직임
02
거꾸로 된 방향
불량이 많아 재작업하느라
비가동이 늘어남
03
교란변수
제3의 요인이 둘을 함께 움직임
더위 → 아이스크림·물놀이 사고
층별 분석 — 나눠도 남으면 진짜일 가능성, 나누자 사라지면 가짜일 가능성
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 6교시 · 실습
03

## Slide 4
실습 흐름
다섯 단계 — 의심하고, 쪼개고, 반박한다
지난 시간에 만든 SF 시트를 그대로 씁니다
1. 일부러 질문
AI 에게
원인 묻기
2. 설비별 r
정렬 후
CORREL
3. 시기 겹침
7월·8월
나란히
4. 평균의 함정
공정 →
설비로
5. 반박 질문
새 증거로
대안 요구
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 6교시 · 실습
04

## Slide 5
2단계 · 설비별로 쪼개기
성형실 습도 ↔ 소결 불량률 r
층(묶음)
r
읽는 법
두 소결로 함께 (248행)
0.21
약한 상관처럼 보인다
SF-01 만 (124행)
0.11
거의 없다
SF-02 만 (124행)
0.31
약하게 남음 → 3단계
설비·일자로 정렬하면 2~125행 SF-01, 126~249행 SF-02 — 경계를 눈으로 확인
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 6교시 · 실습
05

## Slide 6
3단계 · 시기 겹침
둘 다 8월에 올랐다
구분
7월
8월
변화
성형실 평균 습도(%)
54.9
62.0
+7.1 장마
소결 불량률(%)
2.17
3.69
+1.52
소결 OEE(%)
83.3
76.1
−7.2
같은 달에 함께 오르면 관계가 없어도 r 이 생긴다 — 「8월」이 교란변수 노릇
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 6교시 · 실습
06

## Slide 7
4단계 · 평균의 함정
공정 평균은 섞인 값이다
구분
OEE(%)
불량률(%)
소결밀도 Cpk
소결 공정 전체
79.7
2.90
—
SF-01
82.9
2.37
1.28
SF-02
76.4
3.47
0.65
공정 합계로는 「소결이 나쁘다」까지 — 설비로 쪼개야 「한 대가 더 나쁘다」가 보인다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 6교시 · 실습
07

## Slide 8
5단계 · 반박 질문
AI 가 「습도가 원인」이라고 하면
1
새 증거를 준다
층별 r(0.21 · 0.11 · 0.31)과 7·8월 습도·불량률
2
대안 설명을 요구한다
교란변수·시기 겹침 등 다른 설명을 가능성 순으로 세 가지
3
확인 방법을 요구한다
각 설명을 확인하려면 무엇으로 쪼갤지 — 사실과 추정을 나눈 표로
반박의 핵심
감정이 아니라
새 증거
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 6교시 · 실습
08

## Slide 9
자주 틀리는 지점
여기서 자주 막힙니다
1
정렬 경계 착오
125·126행이 정말 SF-01·SF-02 경계인지 E 열로 확인
2
FILTER 함수 #NAME?
Excel 2016·2019 에는 없다 — 정렬 후 범위 나누기
3
AI 답을 그대로 받음
제습기 대책이 먼저 나오면 층별 결과로 되묻는다
4
공정 평균으로 대책
두 설비에 같은 대책 — 쪼갠 단위에서 세운다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 6교시 · 실습
09

## Slide 10
확인 포인트
이것이 되면 끝
1
층별 r 이 0.21 · 0.11 · 0.31 로 나왔다
2
「습도 → 소결 불량」 반박 근거 두 가지를 말할 수 있다
3
소결 공정 평균과 설비별 OEE·불량률·Cpk 비교표가 있다
4
다음 질문을 적었다 — SF-02 는 언제부터 나빠졌나
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 6교시 · 실습
10

## Slide 11
2일차 6교시 · 실습 마무리
다음은 추세·파레토 분석
시간 축과 불량 유형으로 쪼개 「언제부터, 무엇이」 늘었는지 찾습니다
✓
월별 공정 비교
✓
일자별 꺾은선 — 꺾이는 날 찾기
✓
불량 유형 파레토 차트
✓
공정 합계로 다시 보기
가져올 것
02 생산일지와 04 불량 기록