## Slide 1
2일차 5교시 · 통합 KPI 분석과 문제 공정 선정
지표 간 상관관계
산점도와 상관계수 읽기
지표 하나가 아니라 지표 사이의 관계를 본다
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 2
이 시간의 목표
50분 뒤에는
①
산점도로 두 지표가 같은 방향인지 반대 방향인지 말한다
②
상관계수 r 의 부호와 크기로 방향과 강도를 해석한다
③
두 파일을 키로 잇고, AI 의 r 을 Excel CORREL 로 검증한다
생산 지표(비가동)와 품질 지표(불량률)가 함께 움직이는지 확인합니다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 5교시 · 이론+실습
02

## Slide 3
1. 개념
산점도와 상관계수 r
산점도
행 하나 = 점 하나, 가로·세로에 두 지표
오른쪽 위로 몰림 = 함께 오른다
오른쪽 아래 = 하나가 오르면 하나는 내린다
구름처럼 흩어짐 = 따로 움직인다
상관계수 r (−1 ~ +1)
점들이 한 직선에 얼마나 가까운지
부호 = 방향, 0 에서 먼 정도 = 강도
Excel =CORREL(범위1, 범위2)
R² = r × r (0.95 → 약 0.90)
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 5교시 · 이론+실습
03

## Slide 4
1. 개념
r 을 읽는 어림 기준
r 의 범위
읽는 법
산점도 모양
+0.7 ~ +1.0
강한 양의 상관
오른쪽 위 좁은 띠
+0.4 ~ +0.7
중간 양의 상관
오른쪽 위 넓은 띠
−0.4 ~ +0.4
약하거나 거의 없음
구름처럼 흩어짐
−0.7 ~ −0.4
중간 음의 상관
오른쪽 아래 넓은 띠
−1.0 ~ −0.7
강한 음의 상관
오른쪽 아래 좁은 띠
경계는 교과서마다 조금씩 다르다 — 숫자 하나로 판정하지 말고 산점도를 함께 본다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 5교시 · 이론+실습
04

## Slide 5
2. 분석 표
분석 단위 — 소결 「일자×교대×설비」 248행
지표
가져올 곳
잇는 키
소결 불량률(%)
02 생산일지 생산·양품
기준 행
소결 비가동(분)
02 생산일지 비가동_분
같은 행
소결 온도편차(°C)
04 불량 기록
일자+교대+설비
성형실 습도(%)
04 불량 기록(성형 행)
일자
불량 기록은 유형마다 행이 나뉜다 — 같은 키의 온도편차는 같은 값이라 AVERAGEIFS 로 가져온다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 5교시 · 이론+실습
05

## Slide 6
실습 흐름
다섯 단계 — 표 만들기부터 해석까지
02 생산일지에서 소결 행만 걸러 SF 시트를 만들고 시작합니다
1. 분석 표
SF 시트
키로 잇기
2. 산점도
분산형 차트
추세선·R²
3. AI 상관 행렬
파일 올려
n 과 함께
4. Excel 검증
CORREL
두 쌍 이상
5. 해석 문장
~할수록
~한 경향
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 5교시 · 이론+실습
06

## Slide 7
4단계 · 검증
Excel CORREL 로 맞춰 볼 값
지표 쌍
r
읽는 법
온도편차 ↔ 소결 불량률
0.95
매우 강한 양의 상관
비가동 ↔ 소결 불량률
0.71
강한 양의 상관
온도편차 ↔ 비가동
0.67
중간~강한 양의 상관
성형실 습도 ↔ 성형 불량률
0.80
강한 양의 상관
AI 값과 다르면 먼저 행 수(n)와 열 이름을 대조한다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 5교시 · 이론+실습
07

## Slide 8
5단계 · 해석
생산 지표와 품질 지표가 같은 교대에서 함께 나빠진다
1
온도편차가 큰 교대에서 불량률이 높다
r = 0.95
2
같은 교대에서 비가동도 길다
r = 0.67
3
오래 멈춘 교대일수록 불량률도 높다
r = 0.71 — OEE 의 가동률·양품률이 함께 떨어지는 이유
아직 말하지 않는 것
「때문이다」
원인은 다음 단계
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 5교시 · 이론+실습
08

## Slide 9
자주 틀리는 지점
여기서 자주 막힙니다
1
#DIV/0!
두 파일의 일자 형식이 다르다 — 글자와 날짜 값을 맞춘다
2
AI 와 r 이 다르다
n 부터 비교 — 머리글·빈 행·다른 열이 섞였는지
3
축이 바뀌었다
먼저 선택한 열이 가로축 — 온도편차를 먼저 고른다
4
회사 데이터 업로드
실제 데이터는 올리지 않는다 — 보안정책 확인, 비식별화
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 5교시 · 이론+실습
09

## Slide 10
확인 포인트
이것이 되면 끝
1
SF 시트 248행, 온도편차·습도 열에 #DIV/0! 없음
2
산점도에 축 제목·추세선·R² 가 보인다
3
AI 의 n = 248, 온도편차 ↔ 불량률 r = 0.95 일치
4
해석은 「~할수록 ~한 경향」에서 멈췄다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 5교시 · 이론+실습
10

## Slide 11
무료 계정이면
상관 행렬은 Excel, 해석은 AI
파일 분석 가능
SF 시트를 올려 상관 행렬 요청
AI 가 r 계산·산점도
CORREL 두 쌍으로 검증
무료 계정 · 한도
CORREL 행렬 4×4 를 붙여 해석만
4단계 CORREL 을 먼저
막히면 paste_pack 의 SF_248
「무료 계정이면」 프롬프트로 해석
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 2일차 5교시 · 이론+실습
11

## Slide 12
2일차 5교시 · 이론+실습 마무리
다음은 상관 해석의 함정
약한 상관 하나를 설비별로 쪼개 보며, 섞여서 생긴 가짜 상관을 직접 확인합니다
✓
상관 ≠ 인과 — 세 가지 함정
✓
층별 분석으로 r 다시 구하기
✓
시기가 겹친 가짜 상관
✓
AI 의 원인 단정 반박하기
가져올 것
SF 시트와 해석 문장 세 개