## Slide 1
3일차 5교시 · 원인 후보 분류와 검증
잠재 원인 후보군 도출
AI 와 함께 넓게 펼치기 — 아직 지우지 않는다
생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

## Slide 2
이 시간의 목표
50분 뒤에는
①
오전 분석을 현상 문장 한 줄로 고정한다
②
페르소나 프롬프트로 4M1E 후보와 확인할 데이터를 받는다
③
현장 지식을 보태고 중복을 합쳐 후보 15~20개를 만든다
진짜 원인이 목록에 없으면 검증으로도 못 찾는다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 5교시 · 실습
02

## Slide 3
핵심 개념
발산과 수렴 — 두 박자를 섞지 않는다
구분
발산 (이번 시간)
수렴 (6~8교시)
하는 일
가능한 원인을 빠짐없이
겹침 정리 · 데이터로 거름
태도
판단 보류 — 엉뚱해도 적기
근거 숫자가 있는가
AI 의 쓰임
놓친 갈래를 보태는 동료
[추정]을 표시하는 점검자
결과물
원인 후보 15~20개
판정표 · 검증 계획
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 5교시 · 실습
03

## Slide 4
핵심 개념
4M1E — 서랍 다섯 개, 서랍마다 두 개 이상
갈래
스스로 던질 질문
이 라인의 예
Man
누가 하느냐에 따라 다른가
교대 · 보전 작업자
Machine
설비 상태가 바뀌었는가
히터 · 열전대 · 단열
Material
재료가 달라졌는가
원료 로트 · 성형체
Method
방식 · 절차가 바뀌었는가
PM 뒤 재가동 · 승온
Environment
주변 조건이 바뀌었는가
장마철 습도 · 외기
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 5교시 · 실습
04

## Slide 5
실습 흐름
다섯 단계 — 사람 먼저, AI 다음
후보는 07_improvement_workbook 의 1_원인후보_4M1E 시트에 모읍니다
1. 현상 문장
언제·어디서
무엇이·얼마나
2. 사람 먼저
혼자 5분
메모 한 장 한 후보
3. AI 펼치기
페르소나
4M1E 각 3개
4. 보태기
현장 지식
빈 갈래 다시 묻기
5. 정리
중복 합치기
15~20개
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 5교시 · 실습
05

## Slide 6
1단계
현상 문장 — 비교 대상까지 한 줄에
나쁜 예
언제 · 어디서 · 얼마나가 없다
소결 불량이 많다
8월에 품질이 나빠졌다
좋은 예
SF-01 과 비교가 문장 안에 있다
8/10 PM 뒤 SF-02 불량률
2.11% → 6.5%, 균열·밀도미달 증가
같은 기간 SF-01 2.31% → 2.49%
VS
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 5교시 · 실습
06

## Slide 7
3단계
4M1E 후보 펼치기 프롬프트의 뼈대
페르소나 2인 → 상황 → 현상 → 오전 사실 → 4M1E 각 3개 → 표
“
소결 공정 기술자 + 품질 엔지니어의 관점으로,
SF-02 균열·밀도미달 증가의 잠재 원인 후보를 4M1E 로 각 3개 펼쳐 주세요.
열: 갈래 | 원인 → 결과 | 데이터에서 보일 흔적 | 확인할 데이터. 단정 대신 「~일 수 있다」.
보안
가상 데이터 요약만 — 현업은 설비번호·설정값 비식별화
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 5교시 · 실습
07

## Slide 8
4단계
현장 지식으로 보태고 빈 곳을 다시 묻는다
1
AI 표와 메모를 나란히
사람만 · AI 만 · 둘 다 낸 후보를 표시한다
2
비고 열에서 실마리
「상단 트레이 균열 집중」 「TC-3 지시값 확인 필요」
3
빈 갈래 · 반대 관점 다시 묻기
SF-02 설비가 아닌 곳에 원인이 있다면?
후보마다 묻기
SF-01 에서도
보여야 하나?
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 5교시 · 실습
08

## Slide 9
자주 틀리는 지점
후보 목록이 좁아지는 네 가지 습관
1
AI 답부터 본다
AI 의 답이 기준점이 되어 내 생각이 그 안에 갇힌다
2
「그건 아닐 거야」로 지운다
판정은 7교시에 데이터로 — 지금은 판단 보류
3
「야간 문제」로 뭉친다
숙련도와 승온 방식은 원리가 다르다 — 둘로 둔다
4
확인할 데이터를 비운다
없으면 「없음」이라고 적는다 — 그것도 근거다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 5교시 · 실습
09

## Slide 10
확인 포인트
이 시간이 끝날 때 확인할 것
1
현상 문장에 SF-01 비교가 들어 있다
2
4M1E 다섯 갈래마다 후보가 2개 이상이다
3
후보마다 확인할 데이터가 적혀 있다
4
사람이 먼저 적은 후보가 목록에 남아 있다
5
데이터 판정을 이유로 지운 후보가 없다
생성형 AI 활용 실무 · 4일 32H · 3일차 5교시 · 실습
10

## Slide 11
3일차 5교시 · 실습 마무리
다음은 MECE 분류
펼친 후보를 겹치지 않고 빠짐없이 나누고, 빠진 갈래를 찾습니다
✓
MECE — 겹치지 않고 빠짐없이
✓
같은 「야간」, 다른 갈래
✓
빠진 갈래: 측정(Measurement)
✓
AI 에게 MECE 점검 받기
가져갈 것
원인 후보 15~20개 목록